Mеридиан 1      Модель 11

Установка, Hаладка, Tех. Обслуживание

Автор: Пичугин С. Б.

1998г.

Содержание книги «Меридиан 1 Модель 11, Монтаж, Наладка, Эксплуатация»

| Раздел | Название раздела | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что входит в стандартный комплект аппаратной части Модели 11 |
|  | 2 | Требования к монтажу М1-11 |
|  | 2.2 | Установка телефонов |
|  | 2.3 | Краткое описание плат коммутатора М1-11 |
|  | 2.4 | Первое влючение коммутатора |
|  | 3 | Программирование баз данных и использование сервисных программ |
|  | 3.1 | Стандартная схема программирования М1 - 11, полученной с завода |
|  | 4 | Программирование ДВО |
|  | 4.1 | Краткое описание ДВО |
|  | 4.2 | Абонентские функции |
|  | 4.3 | Функции консоли оператора (КО) |
|  | 4.4 | Функции для гостиниц и медицинских учреждений (ГМУ) |
|  | 4.5 | Функции для учрежденческих (ведомственных) сетей связи (УСС) |
|  | 4.6 | Основные задачи при программировании коммутатора |
|  | 6 | Модели телефонов и соединительных линий |
|  | 6.1 | Модели телефонов, направлений связи и соединительных линий |
|  | 6.2 | Классы Сервиса |
|  | 6.3 | Программирование возможности управления коммутатором с помощью телефона |
|  | 6.4 | Программирование стыков с Городскими и Учрежденческими АТС |
| Аналоговые стыки |
| Цифровые стыки |
|  | 6.5 | Тарификация телефонных разговоров |
|  | 6.6 | Тоны и ритмы |
|  | 6.7 | Алгоритм расчёта параметров мелодии (ритма и тонов) |
|  | 6.8 | Коды доступа к ДВО с аналоговых телефонов |
|  | 6.9 | Общие сведения об оверлейных программах |
|  | 7 |

Запись сформированных баз данных на носители информации, операции по модернизации

| аппаратно - программных средств коммутатора |
| --- |
|  | 8 | Терминология |

РАЗДЕЛ 1

Что входит в стандартный комплект аппаратной части Модели 11.

1.1 Аппаратная часть коммутатора Модель 11 состоит из:

а) кросса и кабелей

б) шкафа станции и плат

в) телефонов

Рис. 1

Кросс состоит из:

-    кроссовых гребенок

кроссовой рамки (удерживает до 10 кроссовых гребенок)

кросс-проводов

Кроссовая гребенка включает входящие и исходящие контакты, удерживающие 25 пар проводов на каждой из сторон.

Для удобства работы с кроссовым кабелем каждая пара проводов  в нем имеет цветовую кодировку, соответствующую номеру пары. Провода в паре имеют изоляцию, окрашенную в два цвета – основной и дополнительный:

| Основной цвет | Дополнительный цвет |
| --- | --- |
| Белый | Синий |
| Красный | Оранжевый |
| Черный | Зеленый |
| Желтый | Коричневый |
| Фиолетовый | Серый |

Рис. 2

Первый провод в паре преимущественно окрашен в основной цвет, второй – в дополнительный.

Соединение кросс-плат подключаемых к коммутатору и кросс-плат, к которым подключаются телефонные розетки или соединительные линии осуществляется кросс-проводом согласно рисунка (приведен вид кросса сверху).

Рис. 3

Кабель, идущий к станции (станционный  кабель) имеет разъем типа DB - 50  на одном конце  и  состоит из 25 пар  разноцветных проводов в общей оплетке из пластика. Цвета проводов носят названия основной и дополнительный. Провода, чья оболочка окрашена в основной цвет, свиваются с  пятью проводами, чьи оболочки окрашены  дополнительными цветами, образуя первую пятёрку пар. Следующая пятёрка пар образуется  другим основным цветом и т.д.

Каждый кабель, идущий к станции, соединён с одной  ячейкой для установки платы в шкаф коммутатора Меридиан 1 модель 11 (далее М1-11). Все 25 пар проводов кабеля оказываются подключенными к контактам разъёма на контактном поле шкафа, и , таким образом обеспечивается электрическая связь электронных плат М1-11 со станционной частью кросса.

Электрическая связь телефонных розеток и соединительных линий с линейной частью кросса осуществляется следующим образом. Провода кабеля, идущие к  телефонам подключаются к контактам 4 и 5 телефонных розеток – одна пара проводов на одну розетку (см. рис 3). Иногда к розетке подводится вторая пара проводов, – они подключаются к  контактам  3 и 6 соответственно.

Две части кросса – линейная и станционная связываются электрически с помощью кроссировочных проводов.

Рис. 4

В корпус станции устанавливаются следующие основные типы плат:

Платы аналоговых телефонов

Платы цифровых телефонов

Платы цифровых трактов

Платы аналоговых соединительных линий

Платы тонов и сигнализации

Процессорные платы

Платы портов управления и сигнализации

Блоки питания

Платы речевой почты Meridian Mail

Платы  компьютерного интерфейса Meridian Link

Конкретные наименования плат приведены ниже:

Платы аналоговых телефонов

NT8D03 XX (ALC)

NT8D09XX  (AMWLC)

Платы цифровых телефонов/передачи данных

NT8D02XX (DLC)

NT7D16XX (DAC)

Платы цифровых трактов с кабелями

NTAK10XX  (DTI2)

NTCG 02 XX (CSDTI)

NTAK79 XX (PRI2)

NTBK50 XX  (PRI2)+NTAK20 (CC)+NTBK51(MSDL)

NTBK50 XX  (PRI2)+NTAK20 (CC)+NTAK93(DCHI)

NTAK09 XX (PRI/DTI)+NTAK20(CC)+NTAK93(DCHI)

Кабели: NTBK05 AA – 120 Ом, 6,15 м, витая пара

NTBK05 AA – 75 Ом, 6,15 м, коаксиальный

Платы аналоговых соединительных линий (СЛ)

NT8D14 XX (XUT)

NT8D15 XX (XEM)

NTCK16 XX (EXUT)

NT5K19 XX  (AC15)

NT5K61 XX (XDID 3W W/PPM)

NT5K60 XX  (XFCOT 3W W/0 PPM)

Платы тонов и сигнализации

NT5K21 XX (XMFE/XMFC)

NT5K48 XX  (XTD)

Процессорные платы:

NTAK 01XX  (CPU) и NTAK 03XX(TDS/DTR) – для M1-11

NTBK45XX  (Sys.Core) –для М1-11Е

NTDK20XX (SSC) – для М1-11С (см. Рис. 1)

Платы портов управления и сигнализации

NTAK02XX (SDI/DCH)

Блоки питания

NTAK04 XX

Платы речевой почты Meridian Mail Card Option

NTAK13 BA (HDD & Power)

NTAK14 BA (Процессор 68K)

NTAK15 BA (C 25)

NTAK16 BA (DVP)

Платы  компьютерного интерфейса Meridian Link

A0617009 (сборка)

Помимо электронных плат в комплект М1-11 могут входить дополнительные устройства и блоки:

QUA6 (PFTU) – блок обеспечения аварийной связи

NTAK92 AA (OPX) – Блок линейной защиты

NTAK27 XX – Пьедестал для напольного варианта исполнения М1-11

Раздел 2

Требования к монтажу М1-11

2.1 Защитное заземление

Сопротивление между штырями заземления(электродами), погруженными в землю на глубину более глубины промерзания грунта не должно превышать 5 Ом. Проверка качества заземления производится прибором типа Ф4110 или аналогичным согласно схеме:

Рис. 5

При заземлении стальной полосой, её общая площадь должна быть не менее 2 кв.м.

Глубина промерзания грунта в средней полосе России составляет 0,7 м.

При монтаже М1-11 на стене, следует руководствоваться рис.6, приведенным на вклейке.

.2 Типы телефонов используемых вместе со станцией “ M1- 11”

Аналоговые – любых типов.

Цифровые – старые типа SL1 (серии 2000)

М2009 = NT1F 05

M2018 = NT1F 07FB

M2112 = NT1F 06FB

M2317 =

M3000 = touch-tone set

Новые модульные серии Ариес

М2006 - NT2K05

М2008 - NT2K08

М2616 - NT2K16

М2216 - NT2K18

Консоль оператора

М2250 -

Телефоны серии Орион

M3110 - NTDL 01

M3310 - NTDL 22

M3820 - NTDL 03

При программировании этих типов телефонов следует использовать алгоритм программирования телефона типа 2616 (т.е. на запрос TYPE давать ответ 2616), а также для телефона типа 3820 оставлять клавишу 1 незапрограммированной (KEY = 1  NUL)

В качестве Central Answering Position можно использовать М2616 или М2216.

Устанавливая станцию, следует предупредить клиента о том, что:

УПАТС не предназначена для использования в режиме ГГС. Для этого нужен :

Paging Amplifier  типа  BOGEN (AP 106151, TPU 15 A, 100A или 60A), либо предложить ему приобрести плату MISB.

Установка телефонов

Устанавливая телефонные розетки, следует придерживаться определённой системы обозначений, называемой ODAS, например:

J [буква] [ число]

Буква обозначает тип аппаратуры, подключаемой к данной розетке:

А – аналоговый телефон

D – цифровой телефон

С – компьютер/локальная сеть

Цифра обозначает порядковый номер подключаемого аппарата.

2.3 Краткое описание плат коммутатора М1-11

Станционный комплект (Common Equipment)

NTAK 01 AA – CPU/Conf

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11

1 порт RS232 для управления станцией

NTBK45 AA – System Core

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11E

8 каналов для различения тонов

3 порта RS232 для управления станцией

NTDK20XX (SSC) –Small System Core

Обеспечивает управление платами коммутатора М1-11C

8 каналов для различения тонов

4 каналов сигнализации MFC

3 порта RS232 для управления станцией

NTAK 03 AA – TDS/DTR

Обеспечивает 8 каналов для различения тонов и

2 порта RS232 для управления М1-11

Линейный комплект (Intelligent Peripheral Equipment)

NT8D02XX – Digital Line Card

Обеспечивает 16 портов для подключения цифровых телефонов и

16 портов передачи данных с этих же телефонов (всего 32 порта).

NT8D09XX – Analogue Message Waiting Line Card

Обеспечивает 16 портов для подключения аналоговых телефонов и индикацию на этих  телефонах сигнала  “сообщение”.

NT8D14XX – Universal Trunk Card

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “абонентское окончание”

NTCK16XX – Flexible Central Office Trunk Card

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “абонентское окончание”

Позволяет произвести отбой при обнаружении на линии сигнала “занято”

NT8D15XX – E&M Trunk Card

Обеспечивает 4 порта для подключения аналоговых СЛ типа  E&M

NT5k60AA – X3W DID

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “входящее 3-х проводное соединение”

NT5K61AA – X3W O

Обеспечивает 8 портов для подключения аналоговых СЛ типа “исходящее 3-х проводное соединение”

MIRAN:

| NTAG86AA | A0657568 | Small MIRAN | (2 Ports & 1 Multi Cross Connect Port) |
| --- | --- | --- | --- |
| NTAG86BA | A0657571 | Medium MIRAN | (4 Ports & 2 Multi Cross Connect Ports) |
| NTAG86CA | A0657572 | Large MIRAN | (8 Ports & 2 Multi Cross Connect Ports) |

Коммутационный комплект (Network Equipment)

NT8D02XX – SDI/DCH

Обеспечивает 4 порта RS232 разновидностей SDI, DCH, ESDI

NT6D48XX – Extended Tone Detector

Обеспечивает 8 портов для распознавания тонов

NT5K21XX – XMFE/XMFC Sender/Receiver

Обеспечивает 4 порта для формирования и распознавания сигналов MFC

NTAK10XX – Digital Trunk Interface 2048k

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта R2

NTCG02XX – CSDTI2 (CIS DTI2)

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта ИКМ-30

NTAK79XX – PRI2

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта  ISDN

сигнализации  MCDN или DASS2/DPNSS1

NTBK50XX – PRI2

Обеспечивает 1 порт для подключения цифрового тракта  ISDN

сигнализации  MCDN или DASS2/DPNSS1 или Euro ISDN

NTZB01 - Плата MICB  для организации конференций

NTZB01AA

A0667156

12 port Contains:

NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA)

NT5D19AA Maintenance cable

P0881465 NTP

P0881466 User Guide

P0881467 Quick Reference Card

| P0838515 Keycode label with "12 port keycode" |
| --- |
| NTZB01BA | A0667157 |

16 port Contains:

NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA)

NT5D19AA Maintenance cable

P0881465 NTP

P0881466 User Guide

P0881467 Quick Reference Card

| P0838515 Keycode label with "16 port keycode" |
| --- |
| NTZB01CA | A0667158 |

24 port Contains:

NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA)

NT5D19AA Maintenance cable

P0881465 NTP

P0881466 User Guide

P0881467 Quick Reference Card

| P0838515 Keycode label with "24 port keycode" |
| --- |
| NTZB01DA | A0667159 |

32 port Contains:

NT5D32BA (contains MICB NT5D51AB & PCMCIA card NT5D62BA)

NT5D19AA Maintenance cable

P0881465 NTP

P0881466 User Guide

P0881467 Quick Reference Card

P0838515 Keycode label with "32 port keycode"

Software Dependencies

Release 22 minimum software is required for 24 and 32 port versions of the MICB.

Release 18 minimum is required for 12 port and 16 port versions.

The following X11 software package requirements

Package 45 (ACD A, Automatic Call Distribution Pkg A)

Package 41 (ACD B, Automatic Call Distribution Pkg B )

Package 88 DSET (M2000 Digital Sets)

Package 10 ( EES,  End to End Signalling)

Первое влючение коммутатора

При первом включении коммутатора М1- 11следует провести следующие проверки:

Проверить шнур питания: он должен быть не трех-рожковым на напряжение питания 110В, а двухрожковым на напряжение 220В.

Проверить правильность установки переключателей частоты питающего напряжения на блоке питания и переключателей формирователя вызывных сигналов.

Проверить установку плат станционного комплекта М1-11:

Для М1 - 11 -наличие и правильность установки (задвинуты ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) плат CPU/Conf и TDS/DTR

Для М1- 11Е - -наличие и правильность установки (задвинутa ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) платы Sys Core

Для М1- 11C - -наличие и правильность установки (задвинутa ли до упора, не перекошены ли в ячейке, замкнуты ли предохранительные защёлки) платы SSC.

Проверить надёжность и качество заземления - сопротивление провода, соединяющего клемму заземления М1-11 и заземляющим контуром не должно превышать 0,25 Ом (Измерение проводить поверенным омметром!), а его сечение - быть не менее 4мм2.

Подключить к порту управления М1-11 кабель, оканчивающийся тремя разъёмами DB-25 и к  порту 0  этого кабеля через нуль-модем подключить Com - порт технического терминала управления (TTY).

Подать питание на коммутатор и приступить к программированию.

Раздел 3

Программирование баз данных и использование сервисных программ

Стандартная схема программирования М1 - 11, полученной с завода

При первом запуске коммутатора рекомендуется следующая процедура программирования:

1.Установка времени Проверка конфигурации

LD 2

STAD dd mm yy hh mm ss

TTAD

LD 97

PRT

SYSP

LD 22

PRT

CEQU

LD 21

PRT

CDB

2. Проверка номеров и комплектности программного обеспечения

LD  22

ISS

LD 22

TID

LD 22

PRT

PKG

5Проверка конфигурации терминала и портов тарификации, направлений связи и СЛ

LD 21

PRT

ADAN TTY

LD 21

PRT

CDB

LD 21

PRT

ATM

LD 21

PRT = LTM

6. Проверка состояния синтезаторов синхросигналов

LD 60

SSCK 0

LD 60

SWCK

TRCK PCK

LD 32

| STAT | LD 32 |
| --- | --- |

7.Преобразование закона компандирования в А-закон

LD 97

TYPE = SYSP

INTN = YES

LD 97

TYPE = XCTP

DTMF = 158

LD 56

REQ = PRT

TYPE = FCAD/MCAD

LD 56

REQ = PRT

TYPE = FTC

LD 17

TYPE = PARM

PCML = A

LD 17

TYPE = ATRN

CODE = 2

LD 14

PCML = A

LD 43

EDD

(Sysload)

8. Закладка параметров, обеспечивающих различные функции телефонов

LD 15

CHG TYPE = ATT

OPT = AHA CPA LRA

RNA RTA LOA

LD 15

CHG TYPE = ATT

OPT = DBA SBA FKA

SYA MCTA CFO/CFF

LD 95

REQ = NEW

TYPE = CPND

MXLN = 27

9. Проверка состояния и закладка пограммы тон-детекторов

LD 20

PRT

TYPE = DTR

XTD

LD 13

REQ = NEW (8 раз)

TYPE = DTR

(для SSC)

XTD

(для NT5K 48)

10. Проверка и установка параметров MSDL и D-каналов

LD 96

STAT MSDL

DIS MSDL m

LD  96

STAT DCH

DIS DCH d

LD 60

STAT p

| TEST p, ENLL p | ENL MSDL m FDL |
| --- | --- |

11. Установка параметров NFCR, IDC и длины пароля SCPL

LD 15

FCR

NFCR = YES

MAXT = 20

IDCA = YES

DCMX = 20

LD 49

NEW

FCR

CRNO = 0

INIT = ALOW

LD 15

TYPE = FTC

SCPL = 4

LD 11

SCPW = 0000,

LD 11

CPY 16

Раздел 4

Программирование ДВО

Все функции (дополнительные виды обслуживания – ДВО), программируемые для абонентов коммутатора условно можно разделить на следующие основные категории:

Абонентские функции

Функции консоли оператора (КО)

Функции для гостиниц и медицинских учреждений (ГМУ)

Функции для учрежденческих (ведомственных) сетей связи (УСС)

Функции аппаратно-программных средств прикладного назначения (АПС ПН)

В качестве отдельной проблемы следует упомянуть программирование различных типов стыков (направлений связи и соединительных линий) с телефонными коммутаторами.

К абонентским функциям относят в основном функции, реализуемые в рамках одного коммутатора. Приводится краткий перечень этих функций:

Переадресация вызова (Call Forward)

Передача вызова (Call Transfer)

Перехват вызова (Call Pick Up)

Повторный вызов (Ring Again)

Парк (Сall Park)

Повторный набор номера (Last Number Redial)

Запись/Вызов номера  регистра (Auto Dial)

Спецтон вызывного сигнала (Distinctive Ring)

Музыкальное сопровождение

Подключение к автоинформатору

Преобразование входящего набора (IDC= Incoming Digit Conversion)

Разделение ресурсов между отделами учреждения (Multi-Customer Service)

Функции консоли оператора выделены в отдельный подраздел в связи с тем, что их реализация требует наличия консоли оператора типа M1250 или M2250

Вторжение в разговор

Установление даты и времени

Вспомогательный режим консоли (Attendant Night Service)

Вспомогательный режим преобразования входящего набора (IDC Night Service)

К функциям ГМУ (Hospitality features) относят следующие:

Перемещение телефонного номера и запретов вместе с абонентом(Hospitality)

Преобразование исходящего набора (Pretranslation)

Вызов в заданное время (Automatic Wake Up)

Состояние комнат (Room Status)

Не беспокоить (Do Not Disturb)

Индикация имени абонента (Calling Party Name Display)

Уведомление о наличии сообщения (Message Registration)

Изменение тарифного плана (Metering periods, Software Meters, Meter Recall)

Регистрационный терминал (Background Terminal)

Интерфейс для подключения компьютера гостиницы (PMSI)

К функциям УСС (Network Features ) относятся те ДВО, которые реализуются в рамках учрежденческой сети и требуют наличия по меньшей мере двух телефонных коммутаторов, (желательно также серии Меридиан 1, так как при этом реализуется наибольшее число таких функций), соединённых с помощью интерфейсных плат PRI2. К таким функциям относят следующие:

Сетевой повторный вызов (Network Ring Again)

Передача вызова по сети (Network Call Transfer)

Переадресация вызова по сети (Network Call Forward)

Управление переадресацией вызова через сеть (Network Remote Call Forward)

Перехват вызова через сеть (Network Call Pick Up)

К функциям аппаратно-программных средств прикладного назначения (АПС ПН) относят следующие:

Равномерное распределение входящих вызовов в группах операторов с помощью АПС ПН типа ACD

Предоставление услуг речевой почты с помощью АПС ПН типа Meridian Mail

Предоставление услуг центра обработки вызовов (Call Centre) с помощью АПС ПН Meridian Link

Предоставление услуг перераспределения телефонных вызовов с помощью АПС ПН Meridian CCR (Customer Controlled Routing)

Предоставление услуг регистрации и оценки работы операторов бюро обработки вызовов с помощью АПС ПН типа Meridian MAX (Micro Auxiliary Processor)

Предоставление интерактивных услуг с помощью АПС ПН Meridian IVR (Interactive Voice Response)

Абонентские функции  (Individual Service)

1) CPND

(TTY = N/8/1)

LD 95

TYPE = CPND

MXLN = 27

STAL = YES (BGD)

NO (No BGD)

RESN = NO

LD 95

TYPE = NAME

NAME = JACK

DN=2000

LD 95

REQ = PRT

TYPE = NAME

DN = ALL

LD 10

TYPE = 500

FTR = CPND

LD 11

TYPE = 2006

CLS=CNDA DNDA

LD 12

TYPE = 2250

CPND = CNDA

DNDI = DNDA

2) XLST

LD 17

TYPE= PARM

MSCL = 8191

LD 18

TYPE=SCL

LSNO=10

DNSZ=(16)

SIZE=10

WRT=YES

STOR

1   *  -запрет

2   *** - удален

3    123 - вставка

WRT= YES

LD 18

TYPE = PRE

XLAT = 10 10

LD 10, 11

XLST=10

LD 12

для ATT - XLST = 1

LD 15

TYPE = FTR

PREO = 1

3) IDC

LD 15

TYPE = FCR

NFCR = YES

MAXT = 20

IDCA = YES

DCMX= 20

(( = 255)

LD 49

TYPE = IDC

DCNO = 1

IDGT  5820

5820 2000

LD 49

TYPE = IDC

DCNO = 2

IDGT 5820

5820  0

LD 16

TYPE = RDB

ROUT=20

IDC=YES

DCNO = 1

NDNO = 2

DEXT = YES (digit display)

LD 10, 11

KEY =  4 DRC 20

Пользование:

DRC + #  -все в NDNO

DRC горит - в DCNO

DRC мигает - в NDNO

DRNG

EXRNG

1. LD 15

OPT= SBA - (500)

DBA - (SL1)

IRNG = YES

DFNA = (4)

2.  LD 17

TYPE = PARM

NDRG = YES

3. LD 16

DRNG = YES

NDRI = 1..4

(от НС - свой звук)

LD 56:

TDSH=0/1 bb c tt

0 -int   1- ext

bb=burst = ?

c =cadence

tt= tone/ level

LD 10, 11

CLS = DRG1..4

(на тлф - свой звук)

CLS = EXR1..4

(от тлф - свой звук)

LD 56

TYPE= FTC

RING = YES

NDR1=42

PBX

NDR1 = 42

XTON=205

TDSH= 0   bb  c  tt

5) Ring Again

LD 15

OPT=RNA

LD 11

KEY = 3 RNP

CALL PARK

1.   LD 15

TYPE = FTR

OPT = CPA

2.   LD 50

TYPE=CPK

CPTM = 45 (s)

SPDN=20  7900

MURT = X

3.   LD 10

CLS=XRA

LD 11

KEY= 4  PRK

4.  LD 57

CPRK = *11

CPAC = *12

7) DISA

LD 24

TYPE=DIS

DN=2777

SCOD=

TGAR, NCOS

| COS = TLD | 8) AUTOHOLD |
| --- | --- |

LD 11

CLS = AHA

9) DIGIT DISPLAY

1. LD 15

OPT = IDP

LD 11

KEY = 10 DSP

KEY = 11 TAD

10) Disconnect

Control

LD 16

CNTL=YES

| CPDC = YES | При входящем вызове линия не сбрасывается , пока не положат трубку в Меридиане |
| --- | --- |

11) CALL

WAIT

LD 10

CLS = CWA

SWA

WTA

LD 11

CLS = SWA

WTA

KEY= 1 CWT

Line disconnect

tone

LD 10

CLS= LDTA

LD 15

LDTT = 2-(6)-30

VOICE

CALL

LD 11

| KEY = 9 VCC 2000 | Номер наберётся автоматически, один звонок - и речь |
| --- | --- |

14) Call Forward

all calls

LD 15

TYPE = RDR

OPT = CFO - используется СLS отправителя

OPT = CFF - используется CLS перенаправляющего

CFTA = YES

LD 10

FTR = CFW  16 2000

LD 11

KEY = CFW 16 2000

CALL

FORWARD

BUSY

1.    LD 15

ICI = 19 CFB

LD 10

CLS = FBA

CWA

LD 11

CLS = FBA

CWA

Call Forward

External Deny

1. LD 10

CLS= CFXD

LD 11

CLS= CFXD

GROUP CALL

LD 17

TYPE=PARM

MSCL=8191

LD 18

GRNO=20

GPPC=YES

STOR=

19   5320 (EC)

6 2000 (opt 11)

1.  LD 11(ведущий)

KEY = 14 GRC 20

LD 10 (ведомые)

DN=5320

DN=2000

CLS = WTA

18) Call Forward

by call type

LD 15

TYPE = RDR

FNAD = FDN

{DID, ext}

FNAT =  HNT

{(Cot, Tie),  ext}

FNAL =  ATT/NO

(int)

CFN0 = X

CFN1 = X

CFN 2 =X (# of rings)

DFN0,1,2=X (DRNG)

LD 15

TYPE =FTR

IDEF = YES

LD 16

TKTP= COT

DID

TIE

RCLS=EXT

INT

IDEF= LOC

DRNG= NO (CFN0)

YES (DFN0)

LD 10

FDN= 7000(int)

RCO=0, 1, 2

CLS= FNA CFTA

HTA   HBTA

HUNT = 7001(int)

FTR=EHT 2000 (ext)

FTR=EFD 2001(ext)

LD 11

RCO=0 (CFN0)

1

2

CLS= FNA   (=fdn)

HTA (=hunt)

HBTA (=hunt, eht)

CFTA (=fdn, efd)

HUNT= 7001

EHT = 2000

FDN=7000 (int)

EFD = 2001

Remote Call

Forward

(*77+0000+3000+

3001)

LD 17

TYPE= PARM

MSCL=8191

2. LD 15

TYPE=FFC

SCPL= 4

FFCS=YES

STRG = #

SPRE=1

LD 57

TYPE=FFC

CODE= RCFA

RCFA=*77

RCFD=*88

RCFV=*78

LD 10

TYPE=500

DN= 3000

SCPW=0000

CLS = FNA XRA

FTR= CFW 16

LD 11

SCPW=0000

CLS=FNA

KEY 0 SCR 3001

RAN

(Автоинформатор)

1. LD 16

ROUT=60

TKTP = RAN

RTYP = *

ICOG=OGT

REP=1..15 -к-во повт

POST = ATT/DIS

STRT = IMM

DDL -нач речи

ASUP=YES- сообщает  СО, что был RAN

ACOD=7160

* RTYP=

CAP - Code a Phone

AUD - Audichrone

CK2 - Cook Electric

DGT - Digital Record

CON - NT7M Record

MPUL = Pul MIRAN

MLVL = Levl MIRAN

MCON= cont MIRAN

2. LD 14

TYPE=RAN

TN= 6   0

XTRK=EXUT

RTMB= 60  1

CONN=48

TKID=7160

RECORDED

TELEPHONE DICTATION

LD 16

ROUT= 61

TKTP=DIC

ICOG=OGT

ACOD=7161

LD 14

TYPE= DIC

XTRK=XUT

RTMB=61   1

SIGL=LOP

SUPN=YES

22) Recorded Overflow Announcement

LD 15

OPT= ROI

FRRT=60

FRT = 0-(20)-2044

SRRT=

LD 16

ROUT=62

TKTP=RAN

RTYP=MPUL

REP=2

POST=DIS

STRT=IMM

ASUP=YES

LD 14

TYPE=RAN

TN=6  1

XTRK=EXUT

RTMB=62   1

|  | 23) Тон после любой по счёту цифры |
| --- | --- |

LD 56

TYPE=DTAD

DDGT=888

TONE=(DIAL)

24) Pilot DN

LD 17

TYPE=PARM

MSCL=8191

LD 18

TYPE=GHT

LSNO=30

SIZE=10

STORE=0

0 7477201

3.  LD 57

TYPE=FFC

CODE=PLDN

PLDN=2003

USE=GPHT

LSNO=30

HTYP = RRB

CFWI = YES -из ght

MQUE = 0

LD 16

TYPE=RDB

TKTP=COT

AUTO=YES

DTD=YES

2DT=YES

5.    LD 14

TYPE=COT

ATDN=2003

23) Hotline List

1.   LD 17

TYPE=PARM

MSCL=8190

LD 15

OPT=HTU

LD 18

TYPE=HTL

LSNO=40

1   3000

2   3500

3 3600

LD 10

DN= 5000

CLS= EHTA

FTR= HOT  L  40

(EHTA - enhanced)

LD 11

KEY=  3 HOT L  2

(one-way)

4  HOT  L  3  3500

(two-way)

24)Manual Hotline

LD 10

| CLS=MNL | MNL - снял трубку- у оператора вызов |
| --- | --- |

25) Flexible

Hotline

(снял трубку- на DN=2000)

LD 10

CLS=MNL

FTR=HOT D 16 2000

24a)

ТРАНЗИТЫ

DID - TIE

LD 15

TYPE=NET

DITI=YES

26) Enhanced  Hotline

(на цифровых)

LD 15

OPT=HTR- (Hot)

HTU- с любого

LD 11

KEY=

=10 HOT  D 16 2000

(One-Way)

LD 11

KEY=

=11 HOT D 16 2000 2600

где 2600- cобственный

27) Speed Call /System Speed

Call (SSC)

(to override)

LD 17

TYPE=PARM

MSCL=8191

LD 18

TYPE=SCL

LSNO=50

DNSZ=16

SIZE=10

0   9810441628432000

1 3000

LD 10

FTR= SCU 50 или

FTR= SCC 50

1+75+0 - номер в линию

LD 11

KEY = 5 SCU 50 или

KEY=6 SCC 50

LD 10

FTR= SSU 50

1+73+ 1 - номер в лин

LD 11

KEY = 12 SSC 50

Тон “Занято”

если нет свободных линий

1. LD 56

TYPE= FTC

HCCD=YES

OVFL

TONE= 158 XCAD=30 (busy)

Line  Fail

Monitor

(Только для XDID)

LD 15

TYPE=

TFDR=YES -

2. LD 14/ CLS=BARA

| на консоли посвечиваются “uppermost”- индикаторы | 30) Если нет тока на линии - то выбирают следующую |
| --- | --- |

LD  14

TYPE= COT

SEIZ=YES

TRANSFER

LD 10

TYPE=500

CLS=XFA

(flash + DN)

CLS = XFD

(flash - to ATT)

CLS=XFR

(flash - ovfl)

LD 11

KEY= 5 TRN

При поднятии трубки взять линию, по которой идёт вызов

(только цифровые многолинейные)

LD 11

CLS= IRA OLD NID

(звучащая)

CLS= NIA IRD OLD

(не звучащая)

CLS=OLA NID IRD

(свободная)

CALL JOIN

линия А -беседа, идёт вызов от Б

линия А - hold

линия Б - ответ

клавиша Conf

линия А

клавиша Conf

34) Получить сигнал “Занято” при разрыве

(см. 12)

LD 15

TYPE=

LDTT = 2-(6)-30

LD 10

CLS=LDTA

(только аналог.

тлф и СЛ)

PRIVATE

LINE

(до 16 тлф)

LD 16

PRIV=YES

TKTP=COT

AUTO=YES

ICOG=IAO

LD 11

KEY= 1 PVR 2500

2 PVN 2600

LD 10

DN=2500

3. LD 14

TYPE=COT

PRDN=2500

Auto Answer

(только для 2616)

LD 11

CLS = HFA  AAA

либо:

KEY= 11 AAK

Контроллер

SMARTRUNK

LD 10

TYPE=500

TN=16 4

DN=5401

HUNT=5402

FDN= 5404

CLS= DTN HTA

FNA SFA

FNA по правилу:

1-4-8 члены круга

HTA - 2-3-5-6

37) DATA ACCESS CARD

LD 11

TYPE=R232

CLS=DTA

KEY=0 SCR 2300

KEY=1 SCR 2301

KEY= 02 TRN

KEY= 03 ADL  4

KEY=04 RGA

KEY=06 DSP

KEY= 07 MSB

38) Dialtone

Detection

LD 16

DTD=YES

SCDT=YES

LD 56

TYPE=FDTD

BUSY  TONE TIMER

LD 16

BTT=2-(30)-254

Tон “Занято”,

если все линии

заняты

LD 56

TYPE=FTC

HCCT=YES

OVFL

TONE=158(слышен)

XCAD=30 (busy)

Mailbox

on CFNA second level

LD 11 (1-st lvl)

FDN=2128

CLS=SFA MWA HTA

HUNT=000

LHK=4

KEY=00 SCR 2000

LD 11 (2-nd)

FDN=7000

CLS=SFA MWA

Notification

for 2000

for 2128

at mailbox:

NOTIFICATION DNs: 2000

2128

42) Call redirect by time of day

(CR TOD)

LD 15

TYPE=RDR

CRTD=YES

CRT0=0001  0900

CRT1=0900  1200

CRT2=1200  1800

CRT3=1800 2359

LD 10

DN=2128

CLS=RTDA

ARTO=0,1,2,3

FTR=FDN 7000

FTR= AFD 5500

FTR=AHNT 5555

FTR=AEFD 5501

FTR=AEHT 5556

LD 11

FDN=7000

CLS=RTDA

ARTO=0,1,2,3

FDN 7000

AFD 5500

AHNT 5555

AEFD 5501

AEHT 5556

43) User selectable call redirection (USCR)

LD 15

TYPE=RDR

CFN0=2

CFN1=4

CFN2=15

DFN1=3

DFN2=5

DFN3=10

TYPE= FCR/FFC

SCPL=4

LD 57

TYPE=FFC

CODE=USCR

USCR=*99

LD 10

RCO=0

SCPW=0000

CLS=USRA

(1+9915+*99+0000

+1=FDN+ DN/RCO)

2=Hunt

3=EFD

4=EHT

5=RCO

LD 11

RCO=1

SCPW=0000

CLS=USRA

KEY= 13 USR

(USR+000+

+1=FDN +  DN/ RCO

2=Hunt

3=EFD

4=EHT

5=RCO

OVERRIDE

LD 11

CLS=OVDA

(на ведомом?)

KEY= 10 OVR

PLEV=7

(линия + номер + OVR)

LD 14

CLS=WTA

LD 56 -убрать    тон

OVRD - xton = 20

44) Music on hold

LD 17

TYPE=CEQU

XCT=158-где карта

CONF=159

LD 16

TYPE=RDB

TKTP=MUS

ICOG=OGT

ACOD=7901

LD 14

TYPE=MUS

RTMB=91

CFLP=158

LD 16

ROUT=0

TKTP=COT,DID,TIE

MUS=YES

MRT=91

LD 23

TYPE=ACD

MURT=91

На MIRAN-карте

9600/N/8/1/none

RAN ADMIN

1. Message Commands

- list assignments -

2. Message Commands

- assign message -

Day=*

ch=0

file=analog0

LD 15

TYPE=FTR

MUS=YES

MUSR=91 (тлф)

Call Waiting

Redirection

(CWRA)

LD 15

TYPE= ATT

OPT=CWRA

LD 15

TYPE=RDR

CFN0,1,2=4

DFN0,1,2=3

LD 10

CLS= FNA MWA CWA SWA WTA

FTR= FDN 7000

RCO=0,1,2

LD 11

TYPE=2006

CLS=FNA CWA SWA

FDN=7000

RCO=0,1,2

KEY 0 SCR 2000

KEY 1 CWT

с телефона

можно набрать только разрешённые Authcodы

LD 88

TYPE=AUT

AUTH=8001

CLAS=1

2. LD 10,11

CLS= AUTU -разрешены все коды

= AUTD -ничего нельзя

=AUTR -

кое-что

MAUT=YES

SPWD=0000

AUTH=1 8001 - можно набирать

Перенос тлф

|  | 1+81+0000 |
| --- | --- |

LD 15

TYPE=FTR

SRCD=0000

LD 15

TYPE=FFC

SPRE=1

LD 21

TYPE=SRDT

LD 50

REQ=OUT

TYPE=MTRT

SBA

(*41)

1. LD 15

TYPE=FFC

SCPL=4

SBVP=NO

2. LD 17

TYPE= PWD

LAPW=10

PWTP=SBA

LEVL = ADMN

OPT= FEAA  DTA

NAMA

TADA

TOLA

TRKA (opt 11)

INSA (opt 11)

3. LD 17

TYPE=PARM

SBA ADM INS=1

SBA USR=10

LD 57

TYPE=FFC

ADMN=*41

INST=*46

USER=*44

MNTC = *91

LD 17

ADAN=NEW TTY

USER=

ADM_INS_USR

49) Phantom TN

LD 17

TYPE=CEQU

TERM=

TERD=

TERQ=

LD 97

TYPE= SUPL

SUPL=64-80(Opt.11)

3. LD 15

TYPE=FFC

SCPL= 4

4. LD 10

DN=XXXX

SCPW=0000

FTR=DCFW 16 2000

Handsfree

(Rls. 20)

LD 15

TYPE=ATT

OPT=HVA

LD 11

TYPE=2616

CLS=HFA

CFW reminder

tone

(о наличии CFW)

LD 15

TYPE= ATT

OPT=CFRA

LD 56

HCCT=YES

CFMW

XCAD=37

XTON=129

52) CFW Override

1.   LD 10

CLS=CFHA

(на звонящем)

LD 57

TYPE=FFC

CFHO=*212

Набрать, чтобы преодолеть CFW:

*212+DN

53) CFW Internal

1.  LD 10

FTR = ICF

LD 11

KEY= 4 ICF

54)     Integrated

Set Administration

LD  95

REQ=NEW

TYPE=CPND

2.   LD 10

DN= 2500

CPND=NEW

VMB=NEW

3. LD 11

KEY= 0 SCR 2000

CPND=NEW

VMB=NEW

LD 56

ICFA=*33

ICFD=*32

ICFV=*31

Включить:

1+ 9914+ 3000

Выключить:

1+ 9914

55) Enhanced

Call Trace

LD 17

TYPE=OVLY

MultiCustomer= ON

LD 80

ENTC L  S  C  U  T

ENTD L Ch T

LD 80

GOTR (начать)

FITR - (кого)

LD 80

STPT(стоп все)

DALL(выкл все)

LD 80

DIST 3

(выкл один)

56)Предупре -ждение, что вызов переадресуется на НС

LD 16

RDB

ICOG=IAO/OGT

RANX=YES

| RANR=51 | НС № 51 - на нём запись, что вызов переадресуется на какое-л НС, а не на телефон |
| --- | --- |

57) RCFW Network

from set

LD 56

RCFA=*77

RCFW=*88

RCFV=*99

RCFA+SCPW+

+DNA+DNB+#

*77+0000+

+2000+2500+#

58) Multi - Tenant

Service

запреты:

отдел - отдел

отдел - НС

отдел - СЛ

отдел - консоль

1. LD 93

REQ = NEW

TYPE = TENS

CUST = 0

(если номер отдела TEN=0, то запреты не действуют)

2.   LD 93

REQ = NEW

TYPE = TACC

CUST = 0

TEN = 511

ACC = ALOW

DENY = 1 (доступ из отдела 511 в отдел 1 запрещён)

3.  LD 93

REQ = NEW

TYPE = RACC

CUST = 0

ROUT = 1

ACC = ALOW

DENY = 511

(доступ из отдела 511 к НС 1 запрещён)

4.  LD 93

Изменяют состав отдела, вызываемого с консоли оператора TYPE = ACG (консоль)

= CPG (presentation)

СUST = 0

AGNO = 1 (presentation)

ANUM = 1 2 (консоли)

5.  LD 93

разрешают доступ отдел-консоль

TYPE = TACC

= TCPG

CUST = 0

TEN = 511

AGNO = 511

ANUM = 1

6.  LD 93

разрешить доступ

“НС - консоль”

TYPE = RACG

CUST = 0

ROUT = 1

AGNO = 1 2 3

7. LD 10, 11, 20

переводят телефон в работу в рамках отдела

CLS = TENA

TEN = 511

(теперь телефон работает в отделе 511)

59)  Automatic

Redial

#304 ARDL

#1 RGA

#65 TDET

LD 15

TYPE= FTR

ARDL_ATTEMPT

= (30) -попыток

TYPE = TIM

ARDL_ACCEPT

= (20) - держит

ARDL_RETRY

= (30) - ждёт

LD 11

CLS = RDLA

KEY = RGA

60 ) Authcodes

(Личные коды

абонентов)

LD 88

TYPE = AUB

ALEN = <14

ACDR = YES

CLAS = <114

COS = UNR

TGAR =

NCOS =

AUTO = YES (автогенерация)

NMBR = 10 (кол-во)

SPWD = 0000

Пароль на эту 10-ку

LD 88

Создание кодов

вручную

TYPE = AUT

CODE = XXXXX

CLAS = 114

SPWD = 0000

Hot

Internal

(данные о том, что вас вызывали)

LD 11

TN = 4.1

KEY =

= 2 HOT I 3 201

CLS = NAIA

2 . LD 11

TN = 4.2

KEY =

= 2 HOT I 3 202

CLS = NAIA

62) Hold

Permanent Hold

LD 15

TYPE = FTR

OPT = IHA

SPRE = 1

LD 97

TYPE = SYSP

FLASH = 120 896

LD 10

CLS = XFA

FTR = PHD

LD 15

TYPE = TIM

PHDT = 30

Held Call Clear

LD 15

TYPE = FTR

HCC = YES

NO

XFER

Hold Reminder

LD 15

TYPE = TIM

DBRC = 30

LD 11

CLS = ARHA

DNIS

LD 15

TYPE = FTR

OPT = DNI

LD 16

DNIS = YES

NDGT = 4

DCDR = YES

IDC = YES

DCNO = 1

NDNO = 1

DNAM = YES

LD 49

TYPE = IDC

DCNO = 1

Authcodes

LD 88

TYPE = AUB

LD 88

TYPE = AUT

65) Отбой при долгом ожидании

LD 15

TYPE = TIM

DIDT = 16 16 16

DIND = 16 16 16

BOTO = 16 16 16

Функции учрежденческой сети (Network Features)

Network CFW

All Calls

LD 15

TYPE=NET

CFTA=YES

RCNT=5 BSCG1=BSCG2>0

MBG1=MBG2>0

LD 16

TYPE=RDB

NCNA=YES

NCRD=YES

LD 95

TYPE= CPND

ROUT=10

RESN= <>

LD 17

TYPE=ADAN

ADAN=NEW  DCH 10

RCAP=ND2

LD 95

TYPE=NAME

MAME=MOSCOW

DN=7160

Net CFNA

LD 15

TYPE=NET

FNAD=FDN

FNAT=FDN

FNAL=FDN

LD 15

TYPE=NET

CFN0,1,2=2, 4, 8

DFN0,1,2=3, 5, 7

CFTA=YES

3.   LD 16

TYPE=RDB

NCNA=YES

NCRD=YES

RTYP= MSL ND1

LD 95

TYPE=CPND/NAME

LD 10, 11

CLS=FNA

Net CPND

LD 95

TYPE=NAME

DN=7160

NAME=MOSCOW

LD 16

ROUT=10

ISDN=YES

NCNA=YES

LD 17

TYPE=ADAN

ADAN=NEW DCH 10

RCAP=ND2

Netwok-wide

LDN

LD 10, 11

LDN=5

LD 15

DLDN=YES

LDN0=5555

LDA=ALL(2250)

LDN5=5559

LDA=ALL

OPT=NLDN

ICI=8  LDN0

ICI=9 LDN5

3. LD 93 (tenant)

TYPE=SPGP

CPG=1

LDN0=5555

LDN5=5559

ICI=8  LDN0

ICI=9 LDN5

Overlap

Signalling

LD 171

OVLR=YES

OVLS

LD 172

OVLR

OVLS=YES

LD 861

TYPE=RLB

OVLL=1

LD 862

TYPE=RLB

OVLL=1

VNS

(Virtual Network

Service)

LD 79

TYPE=VNS

VNDN=10 5800

2. LD 17

TYPE=ADAN

ADAN=NEW DCH 5

ISDN= 2

USER= PRI2

VNSC= 0

3.LD 86

FEAT=RLB

RLI=5

ENTR=0

ROUT=5

DMI=5

VNS=YES

VDCH=10

VTRK=20

VTTH>20 (reuse)

HOLD=1

Net Time

Sync

LD 2 (London)

STSS=MAST

STSC=0

SLDN=5995

SMDN=5990

SDEL=

SMOD=BKGD

LD 2(Moscow)

STSS=SLAV

STSC=0

SLDN=5995

SMDN=5990

SDEL=0 03:00

SMOD=BKGD

3.   LD 2 (Vladivostok)

STSS=SLAV

STSC=0

SLDN=5995

SMDN=5990

SDEL=0 1100

SMOD=DSVC

OVL

MAST/SLAV

CUST

Call to master

call to back-up

1-mast ahead, 0-slav

BKGD- во время

Back-up routine

DSVC - во время

Daily routine

8)  Network

Call Trace

LD 17(у всех)

TYPE=ADAN

ADAN= CHG DCH 5

RCAP=NCT

LD 11

CLS=CLTA

LD 2 (London)

SSID=0001

набор: 1+ 9912+ 01 +

+ (LOC+DN)

4. LD 2 (Moscow)

SSID=0002

LD 2 (Vladik)

SSID=0003

Network

Ring Again

LD 16

TIMR=NRAG 30

Network

CFW (Rls 22)

LD 15

TYPE=FTR

IDEF=YES

LD 16

IDEF=LOC

RCLS=EXT

LOC- исп. RCLS

NET-исп. Запрет

межсетевой

11) Network

Call Pick-Up

LD 15 (A-12)

TYPE=NET

PNI=1

PINX_DN=1000

LD 15 (ATC)

TYPE=NET

PNI=1

PINX_DN=2000

LD 18 ( A-12)

TYPE=CPNW

LSNO=20

GRP=10

LD 18(A-12)

TYPE=SCL

LSNO=20

0 2000

LD 10,11

RNPG=10

Network

Call  Park

(парковать можно на номер в другом М1)

LD 15

TYPE=FTR

OPT=CPN/CPA/CPD

rls 22

CPKNET package

LD 50

TYPE=CPK

BLOCK=1

CPTM=45 ceк

RECA=NO

SPDN=20 7900

LD 10, 11

TYPE=500

CLS=XFA

TYPE=2008

KEY=4 PRK

Нет разрыва

конференции

при отбое организатора

LD 15

TYPE=ATT

RTIM = XX  YY  ZZ

X-

Y -

Z -

14) Автомат

перевода

стрелок

LD 2  (Москва)

FWTM= m  w  d  h

BWTM= m w d h

SDST=ON

TDST

Пример:

FWTM=10 4 29 3

BWTM=3 4 25 3

SDST= ON

m - месяц

неделя

d - день

h - час

LD 15

TYPE=NET

ISDN=YES

PSTN=NO

DITI=YES

EXTT=YES

TRNX=YES

BARS

Ограничения связи (Запреты доступа к направлениям связи)

Класс запретов доступа 1. CLS 2. TGAR - TARG 3. NCOS-FRL-CRNO 4. TBAR

CLS - рассмотрены ранее

TGAR - TARG - запрет включается по правилу совпадения этих меток на телефоне (LD 11, 10) и на направлении связи (LD 16)

NCOS-FRL-CRNO -  см ограничения связи сиспользованием кодовых таблиц

NBAR - см ограничения связи между направлениями связи

Ограничения связи () с использованием кодовых таблиц

LD 10,11

CLS = TLD

TGAR=7

NCOS=1

этому телефону запретим

межгород, кроме

810, 811, 812, … 819

2.  LD 49

TYPE=FCR

CUST 0

CRNO   1

INIT ALOW

DENY 8 -запрет набора

ALOW 81 - исключение из

запрета

Создали кодовую        таблицу запретов,

которая запрещает

межгород и разрешает 81

3. LD 87

FEAT=NCTL

NRNG 0-99

NCOS FRL

0         0

1	       1

2	       2

3	       3

создали пары NCOS

(параметр на телефоне)

с FRL (параметр

коммутатора)

4.  LD 16

TGAR=7 8 9

FRL 0     0

1     1

2     2

3     3

В блоке НС указали зависимость между параметром FRL и номером кодовой таблицы запрета

Ограничения связи между направлениями связи

LD 56

TYPE = TBAR

ROUT = 10

ART = 1

Направление связи 10

закрепляют за ART № 1

LD 56

TYPE = RART

CUST = 0

ROUT = 20

ART = 1 - Указали, что все НС из ART № 1 доступа к НС 20 не имеют

LD 56

TYPE = RCDT - Указаны ART, за

COT = 4               которыми автома-

TIE = 3                 тически накреп-

DID = 2                 ляются НС при

OTH = 1 создании

Гостиничный сервис (Hotel services / Hospitality)

Message

Wait

(сообщение)

LD 15

TYPE=ICI

OPT= MCI

ICI = 4  MWC

MATT=YES

LD 11, 12

KEY=08 MIK

KEY=09 MCK

(на ведущем тлф)

LD 11

CLS=CCSA  MWA

KEY=08 MWK 2000

(2000 - DN ведущего)

пример:

MIK + DN + MIK

- назначен MW

MCK +DN+MCK

- отменён MW

Wake Up

(вызов в заданное время)

- от MIRAN

1. LD 16

(Если есть)

ROUT=41(45, 46)

TKTP=AWR

RTYP=MCON

ACOD=741

(RANF, RAN1, RAN2)

2. LD 14

TYPE=AWR

RTMB=41 1

LD 15

TYPE= AWU

ATRC=YES

(к Att)

RANF=41 (X)

RAN1=45 (X)

RAN2=46 (X)

LA51= яз 5, R1

LA52=яз 5, R2

NRWU=5 (звонки)

TAWU=3 (попытки)

LD 12 (на все)

KEY= 03 AWU

LD 11(только себе)

KEY=12 WUK

CLS= CCSA

LANG=0…5

с консоли:

AWU+

+ DN +

+HHMM+ +AWU

с телефона:

WUK +

+ HHMM

+ WUK

|  | 3) BGD |
| --- | --- |

LD 17

ADAN=NEW TTY 4

USER=BGD

LD 15

TYPE=

DNDL=YES

DNDT=BST

LD 15

TYPE=CCS

CCRS=FR2*

ECC1=CTD

ECC2=UNR

* - после выезда гостя

DND

1. LD 15

TYPE=DND

DNDL=YES

DNDT=BST

LD 10

CLS=CCSA

LD 11

KEY=6 DDL

CLS=CCSA

LD 12

KEY=6 DDL

CCOS

(простой)

LD 15

TYPE= CCS

CCRS=FR2

LD 11

CLS=CCSA

LD 11, 12(ведущий)

KEY=9 COS

CCOS

(расширенный)

1.LD 15

TYPE=CCS

CCRS=FR2

ECC1=CTD

ECC2=UNR

LD 10,11

KEY=9 COS

CLS=CCSA

7) OHAS

тлф-контакт

тлф- звонок

тлф-охрана

LD 15

TYPE= OAS

ODN0=1234

ODN9=4567

ASTM = 1

LD 10 (A)

TYPE=500

DN=2500

CLS=ASCA

LD 10 (B)

TYPE=500

DN=1234

LD 11 (C)

CLS = ASCA

KEY= 11 SCR 1234

KEY= 12 SCR 4567

LD 15

TYPE=INI

LLT =OVF

ROOM

STATUS

LD 10

CLS=CCSA

LD 12

KEY= 6 RMK

Примеры(телефон):

1+86+ 1=REQ+*+111 + #

2=PR   (111=maid ID)

3=CL

4=PA

5=FA

6=SK

7=NS

Примеры(консоль):

RMK+2003(читать 0/1)+1..7

Remote Call

Forward

(*77+0000+3000+

3001)

LD 17

TYPE= PARM

MSCL=8191

2. LD 15

TYPE=FFC

SCPL= 4

FFCS=YES

STRG = #

SPRE=1

LD 57

TYPE=FFC

CODE= RCFA

RCFA=*77

RCFD=*88

RCFV=*78

LD 10

TYPE=500

DN= 3000

SCPW=0000

CLS = FNA XRA

FTR= CFW 16

LD 11

SCPW=0000

CLS=FNA

KEY 0 SCR 3001

Программирование функций оператора учреждения

(ATTENDANT SERVICES)

1) Busy Verify

LOOP KEY

BVR KEY

DN Key-in

Пример:

| LOOP + BVR+ 2000 | 2) Barge- In |
| --- | --- |

LOOP KEY

BGI  KEY

ACOD+RTMB+#

Примкер:

81+ 30 + #

3) ATT ADMIN

LD 15

TYPE=

ATAC=0000

PWD2=0000

LD 12

TYPE=2250

KEY=8 PRG

CALL

SELECTION

LD 12

KEY= 7  DCW

LD 15

ICI =

Первый выз. –

ICI  горит,  ещё

Один – CW. Ответил – загораются все

Если нажать  соотв. ICI ,  - возьмём

Москву, Лондон

5) ATT LOCKOUT

LD 15

TYPE= ATT

OPT=LOA

6) ATT OVERFLOW

LD 15

AQTT=0 -(30)

AODN=2000

RECALL

LD 15

TYPE=ICI

ICI= 5 RLL

LD 11

KEY = 4 ARC

LD 10

CLS=XFD

8) ATT SECRECY

LD 15

TYPE=OPT

| OPT=SYA |
| --- |
|  | 9) TRUNK GROUP BUSY |

1.  Переключатель

- в положение Off

LD 15

OPT= IC0

10)  SUPV

CONSOLE

W/BLF

LD 15

TYPE= IBL

SPVC=1

ITH 1=1

ITH 2=2

ITH 3=3

LD 12

EBLF=BLFA

KEY=0  BVR

В LD 10, 11

ввести заново DNы

11) ATT  ALTERN

ANSWERING

LD 12

AADN= 625

LD 15

TYPE=TIM

ATIM=20(X2) sec

IDLE  TN

NOTIFICATION

LD 12

KEY= 6 SACP

LD 15

ICI= 9 IEN

LD 16

CNTL=YES

TIMR=IENB  2

2- сброс

13)BLF

SHIFT+6BLF+((( + 0

LD 15 (29)

TYPE= IBL

TYNM= EBLF   1 10 4

1 –  №  BLF

10- кол-во сотен

4- длина #

LD 15

TYPE=ATT

OPT=IBL

LFTN=2 0

(TN for 2250)

LFFD=5000

(певый из 100)

Основными задачами при программировании работы коммутатора являются:

-       программирование базы данных коммутатора и организации (LD 97, LD 17, LD 15)

программирование аналоговых и цифровых телефонов (LD 10, LD 11, LD 20)

программирование направлений связи (Route) (LD 16)

программирование соединительных линий (LD 14)

программирование цифровых трактов и синхронизации (LD 73, LD 25, LD 13)

программирование портов управления и ввода – вывода (LD 17)

программирование выделенных каналов сигнализации

программирование звеньев управления АПС прикладного назначения

Программирование аналоговых телефонов производится в оверлейной программе №10. Начиная с выпуска ПО Rls 20, их можно программировать в оверлеях 10, 11, 20, и, помимо этого, включать и выключать их как в оверлее 32. В оверлее 32 (LD 32) нельзя программировать телефоны.

Для ускорения закладки программы аналоговые телефоны программируют сериями по 16 телефонов. Цифровые телефоны можно только копировать сериями по 16 телефонов.

Аналоговый телефон – LD 10, цифровой телефон – LD 11:

| Алгоритм 1 | Алгоритм 2 | Алгоритм 3 | Алгоритм 4 |
| --- | --- | --- | --- |

LD 10(новый аналоговый телефон)

Req = new (16)

Type = 500

TN = 3 0

DN = 2000

CAC = 1

Cls = UNR DTN XRA

FTR=

LD 11(новый цифровой телефон)

Req = New

Type= 2616

TN= 4 0

FDN=7000

RNPG = 1

CAC = 1

CLS = HFA LNA PUA

CCSA  HTA DNDA

MWA  DNDA IRA

KEY = 0 SCR 2500

LD 11(копирование цифрового телефона )

REQ = CPY (16)

TYPE= 2616

CFTN = 4 0

SFMT=AUTO

LD 10, 11 (модель телефона)

REQ = NEW

TYPE = 2616 M

500 M

MODL = 51

FDN = 7700

RNPG = 1

CAC = 1

CLS = …

KEY = 0 SCR

KEY = 1 RNP

Раздел 5

Модели телефонов и соединительных линий

Одной из черт, отличающих М1 - 11 различных серий (11, 11Е и 11С) от коммутаторов серии М1 - ЕС (Enhanced Capacity), т.е. коммутаторов моделей 51, 51С, 61, 61С, 81, 81С, является предусмотренная разработчиками возможность ускорить и упростить процесс монтажа коммутатора и развертывание телефонной сети связи за счёт использования моделей или шаблонов баз данных для телефонов и СЛ.

Имеется набор моделей телефонов для каждого типа: 2006, 2008, 2616, 2216, 500

Эти модели можно также создать самому. Для этого используют алгоритм 4.

Модель (или шаблон) позволяет  подключив телефон к станции, подготовить его к работе в считанные секунды:

Если на телефоне при подключениии  его к розетке, один раз вспыхнули и затем погасли все индикаторы клавиш – можно выполнить действие 2, если нет – изменить полярность подключения проводов в розетке.

Снять трубку телефона, услышать ответ станции

Набрать # - для выбора модели по умолчанию

Набрать # ещё раз – для выбора номера телефона по умолчанию

(если перед # набрать номер – то это будет номер телефона в дальнейшем)

Положить трубку. После продолжительного гудка телефон готов к работе.

Если требуется переместить телефон, то алгоритм работы следующий:

Снять трубку. Набрать 1+ 81 + 1234. Положить трубку

Переносят к новому месту и подключают к розетке

Алгоритм для старых цифровых телефонов и аналоговых телефонов:

1. Cнять трубку, набрать *40 +1234 + 54321. Положить трубку.

2. Перенести телефон к новому месту, подключить к   розетке.

3. Снять трубку, набрать 54321. Положить трубку

Создав условия для подключения телефонных аппаратов к коммутатору, приступают к программированию направлений связи и соединительных линий, что позволяет обеспечить связь с другими телефонными станциями.

Программирование направлений связи

| Алгоритм 5 | Алгоритм 6 | Алгоритм 7 |
| --- | --- | --- |
| По DTI2 | 2-x проводное | EM4, TY2 |
| LD 16 | LD 16 | LD 16 |
| REQ= NEW | REQ= NEW | REQ= NEW |
| TKTP = TIE | COT | TIE |
| RCLS=EXT | PRIV=NO | RCLS=EXT |
| DTRK=YES | RPA=NO | DTRK=NO |
| DSEL=VOD | SAT=NO | PTYP=ATT |
| PTYP=DTT | RCLS=EXT | AUTO=YES/NO |
| AUTO=YES | DTRK=NO | ICOG=IAO |
| ICOG=IAO | PTYP=ACO | SRCH=RRB |
| SRCH=LIN | AUTO=YES | ACOD=710 |
| STEP | ACMP=NO | TARG=1 |
| ACOD=9 код доступа к HC | ICOG=IAO | NEDC=ETH |
| CDR=YES | ACOD=9 | FEDC=ETH |
| OAL=YES | CDR=YES | DTON=YES |
| OAN=YES | (OAL,OAN,OPD)=YES | DRNG=YES |
| OPD=YES |
| Иногда DCTI=511 |

Программирование соединительных линий

| Алгоритм 8 | Алгоритм 9 | Алгоритм 10 |
| --- | --- | --- |

LD 14

TYPE=COT

CUST=0

XTRK=XUT

TN = CC  UU

RTMB = RR  MM

ATDN= 2000

TIMP =

BIMP =

CLS = UNR DTN

LD 14

TYPE=TIE

CUST=0

TN= CC UU

XTRK=XEM

EMTY=TY2

RTMB= RR  MM

SIGL=EM4

STRI/STRO=IMM/WNK

SUPN=YES

CLS= UNR DTN VNL

LD 14

TYPE=DID

CUST=0

TN=CC UU

SICA=DTI2

PCML=A

RTMB=RR MM

CLS= UNR MFC CNA

MFL=6

Модели телефонов, направлений связи и соединительных линий

Чтобы ускорить и упростить монтаж  и наладку  коммутатора, в память коммутатора при выпуске с завода зашивают  шаблоны (модели) для ускоренного программирования телефонов, направлений связи и  соединительных линий.

Программируют телефоны с помощью указанных шаблонов следующим образом:

Снимают трубку телефона, услышав ответ станции, набирают (см. шаг 2)

Номер шаблона (модели), затем # (либо просто #, если модель выбирают по умолчанию)

Набирают номер телефона, затем # (либо просто #, если его выбирают по умолчанию)

Вешают трубку – через 10-15 с слышен сигнал вызова и телефон готов к работе.

При необходимости можно запрограммировать модель телефона для дальнейшего использования:

| Алгоритм 11 | Алгоритм 12 |
| --- | --- |

1.	LD 10 (модель аналогового телефона)

REQ=NEW

TYPE = 500 M

MODL = 38

2.	LD 11 (модель цифрового телефона)

REQ = NEW

TYPE = 2616 M/2008 M/2006 M

MODL=39

Модели цифровых и аналоговых телефонов приведены в таблицах А и Б:

Таблица  А – см. вклейку

| MODEL | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS | MODEL | COS | COS | COS | COS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500/ 2500 |
| 20 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA |
| 21 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA |
| 22 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPA |
|  | 23 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPA |
|  | 24 | TLD | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPD |
|  | 25 | UNR | C6A | FX | DTN | FND | GPUA | XRA | FBD | WTA | XFA | LPD |
|  | 26 | TLD | MNL |
| Digital Sets |
| MODEL | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS | COS |  | KEY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2616 |
| 99 | MTA | LNA | FNA | ADD | MWA | GPUA | HFA | FBD |
| SCR | SCR | AO6 | CFW | RGA | TRN | MWK | PRG | SCU (99) | ADL | 10…14 = | ADL | 15 = HFree |
| 60 | LNA | FND | MWA | ADD | HFD | GPUA | AGN | FBD | SPV |
|  | ACD | ADD | TRN | AO6 | OVR | PRK | SCR | PRG | 8…12 = | ADL | 13 = DWC | 14 = MSB | 15=Hot (*) |
| 20 | LNA | FND | MWA | ADD | HFD | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | TRN | SCU | PRG | 8…15 = | ADL |
|  | 21 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFD | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | SCU | RGA | MWK | PRG | TRN | 9…15 = | ADL |
| 22 | LNA | FNA | MWA | NDD | HFD | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | TRN | 8…14 = | ADL | 15 = Hfree |
| 23 | LNA | FNA | MWA | NDD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
|  | 24 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | PRG | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
|  | 25 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
|  | 30 | LNA | FND | MWA | NDD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
|  | 31 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | SCU | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
| 32 | LNA | FND | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | SCU | PRG | TRN | VCC | 9..14= | ADL | 15=Hfree |
| 33 | LNA | FNA | MWA | ADD | HFA | GPUA | FBD |
|  | SCR | SCR | AO6 | CFW | RNP | RGA | MWK | PRG | SCU | TRN | VCC |

Таблица  Б

| № | Номер модели | Класс сервиса (CLS) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | TLD, C6A, CFXD, DTN, FND, GPUA, LNA, XRA, FBD, XFA |
| 2 | 21 | UNR, C6A, CFXD, DTN, FND, GPUA, LNA, XRA, XFA, FBD |
| 3 | 22 | MWA, TLD, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPU, LNA, XFA, XRA, FBD, LPA |
| 4 | 23 | MWA, UNR, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPU, LNA, XFA, XRA, FBD, LPA |
| 5 | 24 | MWA, TLD, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPUA, LNA, XFA, XRA, FBD, LPD |
| 6 | 25 | MWA, UNR, C6A, CFXD, DTN, FNA, GPUA, LNA, XFA, XRA, LPD |
| 7 | 26 | MNL, TLD |
| 8 | 40 | CCSA, MWA, DTN |

Где  TLD- toll denied (запрещён доступ к междугородней связи)

LNA- last № redial allowed(Разрешён повторный набор номера)

C6A – Conference 6 parties (Разрешена конференция на 6 человек)

MWA – активизация индикатора наличия сообщения

Поставляемый с завода коммутатор М1-11, помимо заложенных в его память моделей телефонов, имеет также предварительно запрограммированные модели направлений связи (НС) и соединительных линий (СЛ). Так, такими направлениями связи являются приведенные в таблице С

Таблица С

Rout (НС)

Trunk Type

(Тип СЛ)

ACOD

(Код доступа)

ICOG

(Направленность)

Интерфейс

CDR

| (Тарификация) |
| --- |
| 0 | COT | 7100 | IAO (Двунаправленная) | ГАТС | Запрограммирована |
| 1 | COT | 7101 | ICT (Входящая) | ГАТС | Запрограммирована |
| 2 | COT | 7102 | OGT (Исходящая) | ГАТС | Запрограммирована |
| 3 | TIE | 7103 | IAO | УПАТС |
|  | 4 | TIE | 7104 | ICT | УПАТС |
|  | 5 | TIE | 7105 | OGT | УПАТС |
|  | 6 | DID | 7106 | ICT | ГАТС |
|  | 7 | WAT | 7107 | IAO | Сеть связи США |
|  | 8 | WAT | 7108 | ICT | Сеть связи США |
|  | 9 | WAT | 7109 | OGT | Сеть связи США |
| 40 | MUS | 7140 | OGT | AUD | Источник музыки |
| 41 | AWR | 7141 | OGT | DGT | Автоинформатор |
| 42 | RAN | 7142 | OGT | AUD | Автоинформатор |
| 43 | RAN | 7143 | OGT | AUD | Автоинформатор |
| 44 | PAG | 7144 | OGT |
| Персональный вызов |
|  | 50 | FEX | 7150 | IAO | Международн. АТС в США |
|  | 51 | FEX | 7151 | ICT | Международн. АТС в США |
|  | 52 | FEX | 7152 | OGT |

Между

народн. АТС в США

Набор моделей СЛ(соединительных линий), позволяющих сократить время закладки программы в коммутатор, приведен в таблице D

Таблица D

| Тип СЛ | Плата | Модель | Старто- вый сигнал | Сигнали-зация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

BIMP

(Ба

ланс-

ное сопро-тивле

ние)

TIMP

(Линей

ное

ком

плексное сопро

тивление)

RTMB

| Член НС |
| --- |
| COT | XUT | 1 | GRD | DIP | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 2 | LOP | DIP | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 3 | GRD | DTN | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 4 | LOP | DTN | 600 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 5 | GRD | DIP | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 6 | LOP | DIP | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 7 | GRD | DTN | 900 | 3COM | 1…15 |
| COT | XUT | 8 | LOP | DTN | 900 | 3COM | 1…15 |
| TIE | XUT | 1 | OAD | DIP |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 2 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 3 | OAD | DTN |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 4 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 5 | OAD | DIP |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 6 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 7 | OAD | DTN |
|  | 1…15 |
| TIE | XUT | 8 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |
| TIE | XEM | 16 | E&M | DIP |
|  | 16…32 |
| TIE | XEM | 17 | EM4 | DIP |
|  | 16…32 |
| TIE | XEM | 18 | E&M | DTN |
|  | 16…32 |
| TIE | XEM | 19 | EM4 | DTN |
|  | 16…32 |
| DID |
| 1 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| DID |
| 2 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |
| DID |
| 3 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| DID |
| 4 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |
| DID |
| 5 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| DID |
| 6 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |
| DID |
| 7 | LDR | DIP |
|  | 1…15 |
| DID |
| 8 | LDR | DTN |
|  | 1…15 |

Чтобы воспользоваться запрограммированными на заводе-изготовителе моделями направлений связи и соединительных линий следует воспользоваться нижеприведенной процедурой, имеющей особенности каждый раз, когда приходится программировать таким образом соединительные линии на модели 11, 11Е или 11С. В алгоритмах, описывающих данную процедуру предусмотрены возможности смены кода доступа к уже существующему направлению связи (HC), а также добавление и удаление соединительной линии (СЛ) в существующее направление связи.

Смена модели телефона,

программируемой # #

LD 97

CHG

TYPE = SYSP

INSO = YES

DEFS = YES

DEF 2006 = 20

DEF 2008 = 20

DEF 2616 = 20

DEF 0500 = 20

FNUM = 2000

Программирование новой модели телефона

LD 11

NEW

TYPE = 2616 M

MODL = 59

KEY = 0 MCR

KEY = 1 MCR

KEY = 2 CWT

Вывод на печать

LD 20

PRT

TYPE = 2616 M

MODL = ALL

Алгоритм 15

| Opt 11 | Opt 11Е и 11C (Rls 21 и выше) |
| --- | --- |
| 1)Запрограммировать возможность администрирования и телефон администратора | 1)Запрограммировать возможность администрирования и телефон администратора |

Подключить М2616 к незапрограммированному порту М1-11

Убедиться, что клавишные индикаторы при подключении посветились на миг и погасли, указывая, что полярность подключения выбрана правильно

Снять трубку с М2616

Увидев на экране запрос “Мodel?” и услышав в трубке гудок, - набрать 99#

Увидев на экране запрос “Extension?” и услышав в трубке прерывистый тон, набрать желаемый номер для данного М2616 и нажать #.

6.   Положить трубку

LD 17

REQ = CHG

TYPE = PWD

LAPW = 99

PWTP = SBA

PW99 = 0000

LEVL = ADMN

CUST = ALL

TEN = ALL

OPT = FEAA

NAMA

TADA

TOLA

DTA

TRKA

INSA

LD 17

TYPE = PARM

SBA_ADM_INS = 1

SBA_USR = 10

LD 57

TYPE = FFC

CUST = 0

FFCT = YES

CODE = ADMN

ADMN = *41

INST = *43

USER = *44

LD 11

CLS = MTA

Смена кода доступа к существующему HC

На М2616 снять трубку, набрать *41 (или *91)

Набрать пароль: 1234

В трубке - спецтон, на экране “Task?”

Нажимая (*), получить на экране                            “2 Change Route Access”

Набрать “2”

Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + #

Увидев “New Access?” - набрать желаемый  ACOD + #

На дисплее - “Code changed”

Положить трубку

Смена кода доступа к существующему HC

На М2616 снять трубку, набрать *41

“Password?”  = 0000

В трубке - спецтон, на экране “Task?”

Нажимая (*), получить на экране                            “2 Change Route Access”

Набрать “2”

Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + #

Увидев “New Access?” - набрать желаемый ACOD + #

На дисплее - “Code changed”

Положить трубку

Добавление СЛ в НС

1. На М2616 снять трубку, набрать *41 (или *91)

Набрать пароль: 1234

В трубке - спецтон, на экране “Task?”

Нажимая (*), получить на экране “1 Add Trunk”

Набрать “1” (Если надо удалить соединительную линию - набрать “3”)

Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + #

Увидев “TN?” - набрать TN добавляемой СЛ

Увидев “Model?” - набрать номер модели СЛ + #

На дисплее - “OK”

Положить трубку

Добавление СЛ в НС

На М2616 снять трубку,

набрать *41

Набрать пароль:

В трубке - спецтон, на экране “Task?”

Нажимая (*), получить на экране “1 Add Trunk”

Набрать “1” (Если надо удалить соединительную линию - набрать “3”)

Увидев “Route Access?” - набрать ACOD + #

Увидев “TN?” - набрать TN добавляемой СЛ

Увидев “Model?” - набрать номер модели СЛ + #

На дисплее - “OK”

Положить трубку

Программирование стыков с Городскими  и Учрежденческими АТС

Как указывалось выше, программирование стыков выделяется в отдельную проблему. Это связано с со высокой важностью и сложностью выполнения данной задачи. Если отсутствует связь с городской или учрежденческой сетью, это воспринимается абонентами гораздо болезненннее, нежели отсутствие той или иной функциональной клавиши на телефоне. Сложность задачи состоит в том, что помимо коммутатора М1, и, соответственно, персонала его обслуживающего, в процесс отладки стыка вовлекается, как правило, персонал, обслуживающий коммутатор на другом конце стыка, что требует использования понятной для двух сторон терминологии, коллективных действий по нахождению и устранению проблем и чёткого разграничения выполняемых задач. В полной мере обеспечить помощь для иженера, проводящего монтаж М1 в такой ситуации не представляется возможным, и автор надеется помочь ему в части предоставления готовых шаблонов для программирования стыков различных типов - от аналоговых двухпроводных соединений до цифровых трактов на скоростях 2М.

Аналоговые стыки

Стык E&M

Implementation

H/W:     	a. NT8 D15XX = XEM (4 цепи)

b. NT5 K83XX = XFEM (4 цепи)

c. NT5 K19AC = AC15/E&M (UK)

S/W:

4W E&M

Type 2

| NT8D 15XX | Комментарии |
| --- | --- |

4W E&M

Type 1

NT5K 83XX

2W E&M AC15- to Norstar

(NT5K 19AC)

LD 16

TYPE = RDB

ROUT = 20

TKTP = TIE

ESN = NO

RCLS = EXT

IDC= YES / NO

DCNO/NDNO = 1

NDGT = 4

DTRK = NO

PTYP = ATT AUTO = NO

ICOG = IAO

ACOD = 720

TARG = X1

CNTL = YES

TIMR = TFD 3600

NEDC= ETH

FEDC = ETH

DRNG = YES

MURT=40

FRL = XX XX

№ НС

Тип СЛ

ESN pad ctrl

INT/EXT – метка CFTA

Преобр-е вх набора

Таблица преобр-я

К-во вх. цифр

Аналоговый

Port type at far end

Rout Termination

IAO / OGT / ICT

Код Доступа

Trk Grp Restriction

Controls

Таймеры

Near End Disc ctrl

Far End Disc ctrl

LD 16

TYPE = TIE

ROUT = 22

TKTP = TIE

ESN = NO

RCLS = EXT

IDC= YES / NO

DCNO = 1

NDNO = 1

NDGT = 4

DTRK = NO

PTYP = ATT

AUTO = NO

ICOG = IAO

ACOD = 720

TARG = X1

CNTL = YES

TIMR = TFD 3600

NEDC= ETH

FEDC = ETH

DRNG = YES

MURT=40

FRL = XX XX

LD 16

TYPE = TIE

ROUT = 22

TKTP = TIE

ESN = NO

RCLS = EXT

IDC= YES / NO

DCNO = 1

NDNO = 1

NDGT = 4

DTRK = NO

PTYP = ATT

AUTO = NO

ICOG = IAO

ACOD = 720

TARG = X1

CNTL = YES

TIMR = TFD 3600

NEDC= ETH

FEDC = ETH

DLTN = YES

TRRL=YES (if 2280Hz)

ATRR=YES (if 3825Hz)

LD 14

TYPE = TIE

XTRK = XEM (NT8D15)

EMTY = TY2

RTMB = 20 1

SIGL = EM4

STRI = IMM / WNK

STRO = IMM / WNK

SUPN = YES

| CLS = DTN VNL |  |
| --- | --- |

LD 14

TYPE = TIE

XTRK = XFEM

EMTY = TY1

RTMB = 21 1

SIGL = EM4

STRI = IMM

STRO = IMM

SUPN = YES

CLS = DTN VNL

2.   LD 14

TYPE = TIE

TN = L  S  C  U

CDEN = 4DEN

XTRK = XFEM

SIGL = WR4

(все на карте)

RTMB = 22 1

CLS = DTN

2 W E&M

NT5K 19AC

LD 14

SIGL = EAM

EMTY = BPO

Стык DID (Аналоговый)

H/W: a. NT5K 17XX  (DDI Card)( touch-tone telephone

b. NT5K 18AB  (Exchange Line Card) ( Analogue Line Card

S/W:

NT5K 17

NT5K 18

LD 14

TYPE = DID

XTRK = XDID

SIGL = LGR (LDR)

STRI = IMM

CLS = DTN

TIMR:

NRD = 1000

DSI = 128

RGV = 256/128

LD 14

TYPE = XCOT

FWTM = NO

SIGL = LGR

STYP = PSP

CLS = DTN

Стык 3W (с коммутаторами типа АТСК или АТСКУ)

H/W:  	NT5K 60XX = Incoming  3W Local or Toll = X3W

NT5K 61XX = Outgoing 3W = X3W

QPC 661X = EEPE Cards = E3W (+ S/W = 87 E3W)

S/W:	125 FTC, 131 SUPP, 160 FNP, 182 TFM, 203 XPE

Implementation:

H/W: 	2 pairs: a, b, c wires + spare wire, etc.

S/W:

| Outgoing | Incoming Local | Incoming Toll |
| --- | --- | --- |

LD 16

ROUTE = 24

TKTP = COT

ICOG = OGT

TIMR = GTO 2944

NEDC = ETH

FEDC = ETH

NATL = NO

TDG = 8

RNDL =

(При QSIG или MCDN - транзите)

LD 16

ROUTE = 25

TKTP = DID

ICOG = ICT

CNTL = YES

TIMR  = ICF 0

OGF 0

DSI 11904

DDL 0

NEDC =ORG

FEDC = ORG

PRDL = YES

EOS = BSY

DNSZ = 4

BTT = 30 (s)

CAC = 1

LD 16

ROUTE = 26

TKTP = DID

ICOG = ICT

CNTL = YES

TIMR  = ICF 0

OGF 0

DSI 11904

DDL 0

NEDC = ETH

FEDC = ETH

SSL = 26

CAC = 1

LD 14

TYPE = COT

TN =

XTRK = XCOT

CDEN = DD

RTMB = 24   1

STYP = PSP

SEIZ = YES

CLS = DIP

LD 14

TYPE = DID

TN =

XTRK = XDID

RTMB = 25   1

SIGL = CIS

CIST = NO

STRI = IMM

STRO = IMM

SUPN = YES

CLS = DIP

LD 14

TYPE = DID

TN =

XTRK = XDID

SIGL = CIS

RTMB = 26    1

CIST = YES

STRI = IMM

STRO = IMM

SUPN = YES

CLS = DIP

LD 56

TYPE = MCAD

WACD = 40

CDNC = 60 60

4)  LD 56

TYPE = FCAD

WACD = 40

CDNC = 60  60

END = REPT

CYCS = 1

WTON = YES

TONES = 158

LD 56

TYPE = FTC

HCCT = YES

BUSY:  XTON = 158

XCAD = 40

TLP:  XTON = 158

XCAD = 40

SRC = YES

SRC1: XTON = 158

XCAD = 40

6)	LD 18

TYPE=SSL

SSL=26

SSDG=01

02

03

05

TOLL=NO

SSUC=YES

NDGT=2

SSDG=8

NDGT = 1

TOLL=YES

SSUC=NO

NDGT=1

SSDG=1..7, 9

TOLL=NO

SSUC=NO

Стык 2W (2-х проводное абонентское окончание)

H/W:  	NT8D 14XX = Universal Trunk Card = XUT

NTCK16AA = Flexible COT = FCOT

S/W:

| LOP | LDR |
| --- | --- |

LD 16

ROUT=27

TKTP = COT

ICOG = IAO

AUTO = NO   (ATDN = ATT)

YES (see ATDN in LD 14)

CNTL = YES

TIMR = EOD 4096

TFD 3600 (для XUT)

NEDC = ETH

FEDC = ETH

CAC = 1

LD 16

ROUT = 28

TKTP = TIE

ICOG = IAO

CNTL = YES

NEDC = ETH

FEDC = ETH

CAC = 1

LD 14

TYPE = COT

XTRK = XUT

RTMB = 27 1

SIGL = LOP

ATDN = 2000

(только при AUTO=YES)

CLS = DTN/DIP

LD 14

TYPE = TIE

XTRK = XUT

RTMB = 28  1

SIGL = LDR

CLS = DTN

| Private Line | FXCOT |
| --- | --- |

LD 16

ROUT = 29

TKTP  =  COT

PRIV = YES

AUTO = YES

ICOG = IAO

CNTL = YES

TIMR = TFD 3600

NEDC = ETH

FEDC = ETH

LD 16

ROUT = 30

TKTP = COT

AUTO = YES

ICOG = IAO

CNTL = YES

TIMR = DSI 125

NEDC = ETH

FEDC = ETH

2) LD 11

KEY = 2 PVR 2000

3) LD 14

TYPE = COT

TN = 60 0 1 2

XTRK = XUT

RTMB = 29 1

SIGL = LOP

PRDN = 2000

CLS = DTN

LD 14

TYPE = COT

XTRK = FXCOT

RTMB = 30 1

SIGL = LOP

SUPN = YES

CLS = BTS

BTID = 9

Цифровые стыки

Цифровой стык 2Мб типа R2 DTMF

Option 11

Implementation

H/W: 	a. NTAK 10 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC

b. NTCG 02 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC

c. NTCG 02 AB = DTI2 + NTAK 20AC = CC

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Switches						Пары на разъёме

Clock

S1-1

S1-2

Up = spare

Up = cc enl

Down = spare

| Down = cc enl | 120 W |
| --- | --- |

23

48

24

49

25

50

Чёрн

Бел

Чёрн

Красн

Голый

Голый

R0

T0

R1

T1

R0/T0 ^

R1/T1 ^

Impedance

S2-1

S2-2

Up = 120 W

Up = 75 W

Down = 75 W

Down = 120 W

French

S3-1

S3-2

Up =

= non-Fr

Up = spare

Down = Fr

| Down = spare | 75 W |
| --- | --- |

23

48

24

| 49 | ПРД ® |
| --- | --- |
| Shield Gnd |

S4-1

S412

Up = unconn

Up = unconn

Down = Rx gnd

| Down = Tx gnd |
| --- |
|  | ПРМ ¬ |

Программирование

1)	LD 17

TYPE = CEQU

DTI2 = 3

2)	LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)	LD 16

ROUT=3

TKTP=TIE/DID/COT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

FEDC=ETH

NEDC=ETH

4)	LD 14

TYPE=TIE/DID/COT

PDCA=1

PCML=A

SICA=1

RTMB=3

NITE=

CLS=DTN

5)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

6)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= PAD

PDCA=1

7)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=ABCD

SICA=1

IN/OUT

INCOMING

OUTGOING

8)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= LPTI

LOOP=3

P DIGT=

P METR=

EDGE

MFAU=YES

MFF=AFF

CRC=

205 10s 3s 20t

205 10s 3s 0s

BPV=

205  10s  3s  3s  1s

205  10s  3s  3s  0s

FAP=

32   4s 1s 1s 1s

32   4s 1s 1s 0s

SLP=

20 30s 10s 10s 6s

20 30s 10s 10s 0s

GP2=

20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MAND=1

NCGD=1

OSGD=1

00S=0

9)	Maintenance

LD 60

STAT 3

ENLL 3

DISL 3

SLFT 3

RLBK 3

DLBK 3

RMST 3

ENLL 3

ENL CC 0

TRCK PCK

TRCK SCK

SSCK 0

SICA=1

IN/OUT

IDLE (S) = 1001

IDLE (R) = 1001

FALT (S) = 1101

FALT (R) =1101

INCOMING

E SEZ (R) = 0001

SEZA (S) = 1101

TIME = 150

E CONN (R) = 0101

CONN (S) = 1101

OUTGOING

E SEZ (S) = 0001

SEZA (R) =1101

CONN (S) = 0001

E CONN (R) = 0101

C CLRB (R) = 1101

Цифровой стык типа CDTI

M1 « ИКМ-30 Декадный набор

S/W:   PKG # 221 = Decadic, FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

H/W:  NTCG 02AA = CDTI  for Opt 11 + NTAK20AA = CC

NTCG 01AA = CDTI for EC + QPC 775G

Cables:  NTCG 03AA = CC

NTCG 05AA = Monitor

NTCK45AA =  2M

Switches

Programming

1)	LD 17

TYPE=CEQU

DTI2=4

2)	LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

4)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= PAD

PDCA=1

5)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=ABCD

SICA=10

11

12

6)	LD 16

ROUT=10

TKTP=COT

ICOG=OGT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=AT 0

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 0

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

FEDC=ETH

NEDC=ETH

NATL=NO

TDG = 8

7)	LD 16

ROUT=11

TKTP=DID (local)

ICOG=ICT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=AT 0

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 0

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

FEDC=ETH

NEDC=ETH

CAC=1

8)	LD 16

ROUT=12

TKTP=DID (toll)

ICOG=ICT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=AT 0

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 0

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

FEDC=ETH

NEDC=ETH

CAC=1

9)	LD 14

TYPE = COT

DID (local)

DID (toll)

PDCA=1

PCML=A

SICA=10 (ogt)

11 (local)

12 (toll)

RTMB=3

CLS= DIPF

10)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= LPTI

LOOP=3

CDTI=YES

MFF=CRC

CRC= 205 10s 3s 20t

205 10s 3s 0s

BPV=205 10s 3s 3s 1s

205 10s 3s 3s 0s

FAP=   32   4s 1s 1s 1s

33	4s 1s 1s 0s

SLP=20 30s 10s 10s 6s

20 30s 10s 10s 0s

GP2=20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MAND=1

NCGD=1

OSGD=1

00S=0

CISFW = YES

DP

(DP – if  NTCG 01 AB or 02AB)

CDTI, стр. 2 из 2

Таблицы линейной сигнализации

| Таблица 10 (COT, ogt) | Таблица 11 (DID, local) | Таблица 12 (DID, toll) |
| --- | --- | --- |
| In/Out | In/Out | In/Out |
| idle (S)=1101 | idle (S)=0101 | idle (S)=0101 |
| idle (R)=0101 | idle (R)=1101 | idle (R)=1101 |
| falt (S)=1101 | falt (S)=1101 | falt (S)=1101 |
| falt (R)=1101 | falt (R)=1101 | falt (R)=1101 |
| Incoming | Incoming | Incoming |
| esez (R)=0101 | esez (R)=1001 | esez (R)=1001 |
| seza (S)=1101 | seza (S)=1101 | sezd (R)=0001 |
| Time=150 | Time=150 | seza (S)=1101 |
| Pdigt(R)=PXXX | Pdigt(R)=PXXX | Time=50 |
| E conn(S)=1001 | eosb (S)=0001 | Pdigt(R)=PXXX |
| conn (R)=1001 | E conn(S)=1001 | eosf (S)=1001 |
| C clrb (S)=0001 | conn (R)=1001 | eosb (S)=0001 |
| Outgoing | C clrb (S)=0001 | E conn(S)=1101 |
| E sez (S)=1001 | clrf (R)=0001 | conn (R)=1001 |
| seza (R)=1101 | Outgoing | C clrb (S)=1001 |
| conn (S)=1001 | E sez (S)=0101 | clrf (R)=0001 |
| E conn (R)=1001 | seza (R)=1001 | Outgoing |
| C clrb (R)=0001 | conn (S)=1001 | E sez (S)=1001 |
|  | E conn (R)=1001 | seza (R)=1101 |
|  | C clrb (R)=0001 | conn (S)=0001 |
| E conn (R)=1001 |
| C clrb (R)=0001 |

Pinouts = схемы контактов

|  | RJ11 | Wire | DB9 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDTI | Monitor |
|  | - Clk | 3 | Yell | 2 | 422 |
| Tx D | 2 | 2 | мама |
| +Clk | 4 | Green | 6 | 422 |
| Rx D | 3 | 3 | мама |
| GND | 5 | Red | 9 | ^ |
| GND | 5 | 7 | ^ |

NTCK 45AA СХЕМЫ КОНТАКТОВ НА ТРЁХ  РАЗЪЁМАХ: P1, P2, P3

Стык типа R2 MFC

S/W:   PKG:  FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

H/W:  NTAK 10AA + NT5K21AC = MFC Send/Rcv  + NTAK 20AA=CC

NTCG 02AA = CDTI  for Opt 11 + NT5K21AC = MF  Send/Rcv  + NTAK20AA =CC

NTCG 01AA = CDTI for EC + NT5K21AC = MFC Send/Rcv +QPC 775F

Cables:  NTCG 03AA = CC

NTCG 05AA = Monitor

NTCK45AA =  2M

Switches

Programming

1)	LD 17

TYPE=CEQU

DTI2=4

2)	LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

4)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= PAD

PDCA=1

5)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=ABCD

SICA= 1

3)	LD 16

ROUT=4

TKTP=DID/TIE

ICOG= ICT

MFC=YES

MFCI=1

MFCO=1

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=EOD 4096

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 0

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

FEDC=ETH

NEDC=ETH

CAC=1

4)	LD 16

ROUT=5

TKTP=DID/TIE

ICOG= OGT

MFC=YES

MFCI=1

MFCO=1

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=EOD 4096

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 0

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

TIMR= MFID 5120(cot)

FEDC=ETH

NEDC=ETH

CAC=1

5)	LD 94

REQ= NEW

TYPE=R2MF

ICOG=OGT

(see *)

6)	LD 94

REQ= NEW

TYPE=R2MF

ICOG=ICT

(see *)

7)	LD 13

TYPE = MFC

8)	LD 14

TYPE =DID (ict)

DID (ogt)

PDCA=1

PCML=A

SICA=1

RTMB=4 1

5 1

CLS= MFC CNA

9)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= LPTI

LOOP=3

CDTI=YES

MFF=CRC

9) Продолжение

CRC= 205 10s 3s 0s

BPV= 205 10s 3s 3s 0s

FAP=  32 4s 1s 1s 0s

SLP=20 30s 10s 10s 0s

GP2=20 100s 12s12s 0s

CISFW = NO

Таблица для Совинтел – DMS-100 (OGT)

LD 94

ICOG = OGT

MAXT = 1

TBNO = 1

(№ табл)

SET =  1

ATT =  1

TIE =  1

NIT =  1

EECD = 1

SMFC = NO

SCNT = NO

LVNO = 1

RECV :

1     NEXT

2     TNM1

3	COMP

4	CONG

5	CCNI

6	TERM

7	TNM2

8	TNM3

9	SCNI

10	TFST

11	TNXT

12 FAIL

XMIT:

DGT1    1

DGT2    2

DGT3    3

DGT4    4

DGT5    5

DGT6    6

DGT7    7

DGT8    8

DGT9    9

DGT0    0

ECNI    15

EODL    15

HTDM 11

LVNO=2, RECV:

1	IDLE

2	IDLE

3	BUSY

4	CONG

5	VACC

6	IDLE

7

8	OUTT

9 FAIL

XMIT:

NOPR   1

OPER   5

REST 7

Таблица для Совинтел – DMS-100 (ICT)

LD 94

ICOG = ICT

MAXT = 1

TBNO = 1 (№ табл)

SET =  1

ATT =  1

TIE =  1

NIT =  1

EECD = 1

SMFC = NO(150ms)

SCNT = NO

LVNO = 1

RECV:

DGT1    1

DGT2    2

DGT3    3

DGT4    4

DGT5    5

DGT6    6

DGT7    7

DGT8    8

DGT9    9

DGT0    0

ECNI    15

EODL    15

HTDM 11

XMIT:

NEXT   1

TERM   6

COMP   3

CONG   4

CCNI   5

FAIL 15

LVNO=2, RECV:

1	NOPR

2	PRIO

3	NOPR

4

5	OPER

6	NOPR

7	REST

8	NOPR

9	PRIO

10	OPER

11	NOPR

12	NOPR

13 NOPR

XMIT:

IDLE   6

BUSY   3

CONG   4

VACC   5

OUTT   8

FAIL 9

Стык типа CIS MFS

M1 « ИКМ-30 Импульсный Челнок

S/W: PKG # 326 = Decadic, FTC#125, DTI2#129,  SUPP#131, FNP#160,  XPE#203,  XCTP#204, XCT1#205.

H/W:  NTCG 02AB = CSDTI  for Opt 11 + NTAK20AA = CC

NTCG 01AB = CSDTI for EC + QPC 775F

Cables:  NTCG 03AA = CC

NTCG 05AA = Monitor

NTCK45AA =  2M

Switches

Programming

1)	LD 17

TYPE=CEQU

DTI2=5

2)	LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

4)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= PAD

PDCA=1

5)  LD 73

TYPE=DTI2

FEAT=ABCD

SICA=10

11

12

6)	LD 18

TYPE=SSL

SSL=50

SSDG=01

02

03

05

TOLL=NO

SSUC=YES

NDGT=2

SSDG=8

TOLL=YES

SSUC=NO

NDGT=1

SSDG=1..7, 9

TOLL=NO

SSUC=NO

NDGT=7

11)	LD 16

ROUT=50

TKTP=COT

ICOG=OGT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

MFC = CMFS

MFSS=B1/  B2/ B3

TCRS = YES

NO (if Toll)

CNTL=YES

TIMR= DDL 0

TIMR= DSI 5000

TIMR= GTI 128

TIMR=ODT  14000

TIMR= RGV 128

TIMR= EOD 14000

TIMR= SFB 25

DDO=YES

NATL=NO

TDG = 8

SSL= 50

12)	LD 16

ROUT=51

TKTP=DID (local)

ICOG=ICT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=ATO 128

TIMR=ODT 5000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 128

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

TIMR= EOD 14000

CAC=1

DNSZ=4

LEC=2553

ANDN=800

(255 3800)

13)	LD 16

ROUT=52

TKTP=DID (toll)

ICOG=ICT

DTRK=YES

DGTP=DTI2

CNTL=YES

TIMR=ATO  30000

TIMR=ODT 14000

TIMR= DDL 0

TIMR=GTI 128

TIMR= RGV 128

TIMR= DSI 5000

TIMR= SFB 25

TIMR= EOD 14000

CAC=1

DNSZ=4

LEC=2553

ANDN=800

(255 3800)

14)	LD 14

TYPE = COT

DID (local)

DID (toll)

PDCA=1

PCML=A

SICA=10 (ogt)

11 (local)

12 (toll)

RTMB=3

CLS=CMFS

15)	LD 73

TYPE=DTI2

FEAT= LPTI

LOOP=3

CDTI2=YES

MFF=CRC

CRC= 205 10s 3s 20t

205 10s 3s 0s

BPV=205 10s 3s 3s 1s

205 10s 3s 3s 0s

FAP=   32   4s 1s 1s 1s

34	4s 1s 1s 0s

SLP=20 30s 10s 10s 6s

20 30s 10s 10s 0s

GP2=20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MAND=1

NCGD=1

OSGD=1

00S=0

CISFW = MFS/DP/NO

Pinouts = Схемы разъёмов

NTCG 03AA					NTCG 05AA

|  | RJ11 | Wire | DB9 |
| --- | --- | --- | --- |
| CDTI | Monitor |
|  | - Clk | 3 | Yell | 2 | 422 |
| Tx D | 2 | 2 | мама |
| +Clk | 4 | Green | 6 | 422 |
| Rx D | 3 | 3 | мама |
| GND | 5 | Red | 9 | ^ |
| GND | 5 | 7 | ^ |

CIS MFS,  стр 2 из 2

Таблицы линейной сигнализации

| Таблица 10 (COT, ogt) | Таблица 11 (DID, local) | Таблица 12 (DID, toll) |
| --- | --- | --- |
| In/Out | In/Out | In/Out |
| idle (S)=1101 | idle (S)=0101 | idle (S)=0101 |
| idle (R)=0101 | idle (R)=1101 | idle (R)=1101 |
| falt (S)=1101 | falt (S)=1101 | falt (S)=1101 |
| falt (R)=1101 | falt (R)=1101 | falt (R)=1101 |
| Incoming | Incoming | Incoming |
| esez (R)=0101 | esez (R)=1001 | esez (R)=1001 |
| seza (S)=1101 | seza (S)=1101 | sezd (R)=0001 |
| Time=150 | Time=150 | seza (S)=1101 |
| Pdigt(R)=PXXX | Pdigt(R)=PXXX | Time=50 |
| E conn(S)=1001 | eosb (S)=0001 | Pdigt(R)=PXXX |

| conn (R)=1001 | E conn(S)=1001 | eosf (S)=1001 |
| --- | --- | --- |
| C clrb (S)=0001 | conn (R)=1001 | eosb (S)=0001 |
| Outgoing | C clrb (S)=0001 | E conn(S)=1101 |
| E sez (S)=1001 | clrf (R)=0001 | conn (R)=1001 |
| seza (R)=1101 | Outgoing | C clrb (S)=1001 |
| conn (S)=1001 | E sez (S)=0101 | clrf (R)=0001 |
| E conn (R)=1001 | seza (R)=1001 | Outgoing |
| C clrb (R)=0001 | conn (S)=1001 | E sez (S)=1001 |
|  | E conn (R)=1001 | seza (R)=1101 |
|  | C clrb (R)=0001 | conn (S)=0001 |
| E conn (R)=1001 |
| C clrb (R)=0001 |

NTCK 45AA СХЕМЫ КОНТАКТОВ НА ТРЁХ  РАЗЪЁМАХ: P1, P2, P3

MCDN

Option 11

Implementation

H/W: 	a. NTAK 79 BB = PRI2 + NTAK 20AC = CC

b. NTBK 50 AA = PRI2 + NTAK 93AA = DCHI  + NTAK 20AC = CC

c. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Switches(NTBK50)

DASS-

Q.931

S1-1

S1-2

Down=DASS

| Up = Q.931 |
| --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |
|  | S3-1 |

Open or

Grounded

S4-1

S4-2

Rx  to  ^

Tx to ^

¬ Down

¬Down

Программирование

1)	LD 17

TYPE = CEQU

PRI2 = 3

2)	 LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)	LD 15

TYPE=NET

LDN=7777

AC2=SPN

ISDN=YES

PNI=1

HNPA=

HNXX=

HLOC=

LSC=

BSGC=

MBG=

4)	LD 17

TYPE=ADAN

NEW DCH 11

CDNO=1  PORT=1

USR=PRI

DCHL=1

ISDN=YES

IFC=SL1

SIDE=USR/NET

RLS=21

RCAP=MSL ND2

NASA = YES

5)	LD 16

ROUT=1

TKTP=TIE

DTRK=YES

DGTP=PRI2

ISDN=YES

MODE=PRA

PNI=1

IFC=SL1

SIGO=

6)	LD 14

TYPE=TIE

PCML=A

RTMB=1    1

CLS=DTN

7)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

8)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= PAD

PDCA=1

9)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=ABCD

SICA=1

IN/OUT

INCOMING

OUTGOING

10)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= LPTI

MFAU=YES

MFF=AFF

SLP= 5 24H 30 1H

5 24H 30 1s

BPV=128 122

204 224

CRC= 201  97

201  97

FAP=28  1

28 1

RATS= 10®10

GP2=20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MNG1=15M ®1s

OSG1=15M ®1s

MNG2=15S ®1s

OSG2= 15S ®1s

PERS=50

OOS=5

10)	Maintenance

LD 48

STAT MSDL

ENL MSDL 1 FDL

LD 96

STAT DCH 11

DIS DCH 11

ENL SERV 11

ENL AUTO 11

11)	Maintenance

LD 60

STAT 3

ENLL 3

DISL 3

SLFT 3

ENL CC 0

TRCK PCK

TRCK SCK

SSCK 0

LCNT

RCNT

EURO ISDN

Option 11

Implementation

H/W: 	a. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Switches(NTBK50)

DASS-

Q.931

S1-1

S1-2

Down=DASS

| Up = Q.931 |
| --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |
|  | S3-1 |

Open or

Grounded

S4-1

S4-2

Rx  to  ^

Tx to ^

¬ Down

¬Down

Программирование

1)	LD 17

TYPE = CEQU

PRI2 = 2

2)	 LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

BCAP=3.1KHZ

3)	LD 15

TYPE=NET

PFX1=7

PFX2=095

DITI=YES

4)	LD 17

TYPE=ADAN

NEW DCH 21

CDNO=2

PORT=1

USR=PRI

DCHL=2

ISDN=YES

IFC=EURO

CNTY=ETSI

CLID=OPT1

PROG=NCHG

PINX_CUST=0

RLS=21

SIDE=USR

CNEG=1

RCAP= COLP CCNR TAT

5)	LD 16

ROUT=2

TKTP=TIE

DTRK=YES

DGTP=PRI2

ISDN=YES

MODE=PRA

IFC=EURO

CNTY=ETSI

CPFXS=YES    (LD15)

NO (LD16)

HNTN=7(Rus)

HLCL=095(Msk)

SIGO=STD       ADDP=YES

(=0,00 в№)

NO(нет 0,00)

NATL=NO

TDG=8

6)	LD 14

TYPE=TIE

PCML=A

RTMB=2    1

CLS=DTN

7)	LD 10

CLS=FAXA

MRA

(+Advice of charge)

ADVICE OF CHARGE

LD 15 (TYPE=FTR)

OPT=CHDA

LD 15 (TYPE=PPM)

UCST=1

LD 16

CDR=YES

MR=DURC

DSPD=YES

RUCS=1

RURC=1  0

RUCF=1  0

MULT=NO (>$1)

DSPT=10(sec)

8)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

9)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= PAD

PDCA=1

10)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=ABCD

SICA=1

IN/OUT

INCOMING

OUTGOING

11)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= LPTI

MFAU=YES

MFF=AFF

SLP= 5 24H 30 1H

5 24H 30 1s

BPV=128 122

204 224

CRC= 201  97

201  97

FAP=28  1

28 1

RATS= 10®10

GP2=20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MNG1=15M ®1s

OSG1=15M ®1s

MNG2=15S ®1s

OSG2= 15S ®1s

PERS=50

OOS=5

12)	Maintenance

LD 48

STAT MSDL

ENL MSDL 2  FDL

LD 96

STAT DCH 21

DIS DCH 21

ENL SERV 21

ENL AUTO 21

13)	Maintenance

LD 60

STAT 2

ENLL 2

DISL 2

SLFT 2

ENL CC 0

TRCK PCK

TRCK SCK

SSCK 0

LCNT

RCNT

QSIG

Option 11

Implementation

H/W: 	a. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Программирование

1)	LD 17

TYPE = CEQU

PRI2 = 2

2)	 LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

BCAP=3.1KHZ

3)	LD 15

TYPE=NET

PFX1=7

PFX2=095

DITI=YES

4)	LD 17

TYPE=ADAN

NEW DCH 10

DNUM=10

PORT=1

USR=PRI

DCHL=10

ISDN=YES

IFC=ESIG

CNTY=ETSI   (QSIG)

ESGF  (GF)

CLID=OPT1

PROG=NCHG

PINX_CUST=0

RLS=21

SIDE=USR

CNEG=1

RCAP= COLP CCNR

CCBS CCNR NDS TAT

5)	LD 16

ROUT=10

TKTP=TIE

DTRK=YES

DGTP=PRI2

ISDN=YES

MODE=PRA

IFC=ESIG

CNTY=ETSI

CPFXS=YES (LD15)

NO (LD16)

HNTN=7(Rus)

HLCL=095(Msk)

SIGO=STD       ADDP=YES(0,00 в№)

NO(нет 0,00)

NATL=NO

TDG=8

6)	LD 14

TYPE=TIE

PCML=A

RTMB=2    1

CLS=DTN

7)	LD 10

CLS=FAXA

MRA

(+Advice of charge)

LD 16 BRI

TKTP = TIE

DTRK=YES

DGTP=BRI

BRIP=YES

IFC=ESIG

8)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

9)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= PAD

PDCA=1

10)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=ABCD

SICA=1

IN/OUT

INCOMING

OUTGOING

11)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= LPTI

MFAU=YES

MFF=AFF

SLP= 5 24H 30 1H

5 24H 30 1s

BPV=128 122

204 224

CRC= 201  97

201  97

FAP=28  1

28 1

RATS= 10®10

GP2=20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MNG1=15M ®1s

OSG1=15M ®1s

MNG2=15S ®1s

OSG2= 15S ®1s

PERS=50

OOS=5

12)	Maintenance

LD 48

STAT MSDL

ENL MSDL 2  FDL

LD 96

STAT DCH 21

DIS DCH 21

ENL SERV 21

ENL AUTO 21

13)	Maintenance

LD 60

STAT 2

ENLL 2

DISL 2

SLFT 2

ENL CC 0

TRCK PCK

TRCK SCK

SSCK 0

LCNT

RCNT

LD 27

TYPE=MISP

LOOP=8

APPL=BRIE

|  | 14) | 15) | 16) |
| --- | --- | --- | --- |

LD 27

TYPE=DSL

APPL=BRIE

CTYP=SILC

MISP=8

TKTP=TIE

MODE=TE

| NT | 17) | 18) | 19) |
| --- | --- | --- | --- |

DASS/DPNSS

Option  11

Implementation

H/W: 	a. NTAK 79 BB = PRI2 + NTAK 20AC = CC

b. NTBK 50 AA = PRI2 + NTAK 93AA = DCHI  + NTAK 20AC = CC

c. NTBK 50 AA = PRI2 + NTBK 51AA = MSDL + NTAK 20AC = CC

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Switches(NTBK79)

DASS-

Q.931

S1-1

S1-2

Down=DASS

| Up = Q.931 |
| --- |
| Impedance | S2-1 | Down=75W | Up = 120W |
|  | S3-1 |

Open or

Grounded

S4-1

S4-2

Rx  to  ^

Tx to ^

¬ Down

¬Down

Программирование DASS/DPNSS

1)	LD 17

TYPE = CEQU

DDCS =9

2)	LD 17

TYPE=PARM

LPIB=96

HPIB=16

DTIB= 48

DTOB=48

NCR=128

PCML=A

3)	LD 15

TYPE=NET

LDN=7777

AC2=SPN

ISDN=YES

PNI=1

LSC=

TIDN=NO

DASC=

BSGC=

MBG=

ROPT=ALT

TRN

RAX

4)	LD 17

TYPE=ADAN

NEW DCH 9

CDNO=9

PORT=1

DPNS=YES

DDCS=9

SIDE=USR

NET

RLS=21

RCAP=MSL

ND2

5)	LD 74

TYPE=DDSL

DDSL=9

SIGL=DA

DDCS=9

PRIV=YES (dpnss)

NO   (dass)        SIDE=AET (master)

BNT(slave)

FLOW_CNTL=YES

BRST_PARM=

REPL_PARM=

CNTL=YES

ALRM=*

CNTR=**

6)	LD 16

ROUT=9

TKTP=IDA

SIGL= DPN (dpnss)

DAS (dass)

DTRK=YES

DGTP=PRI2

ISDN=YES

7)	LD 14

TYPE=RDC (dpn&das)

VDC (dpn only)

DDSL=9

SIGL=DPN

DAS

RTMB=9    1

PRIO=XHP (if master)

YLP  (if slave)

8)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=SYTI

CLKN=3

AUXR=NO

PREF CK0=3

SREF CK0=FRUN

9)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= PAD

PDCA=1

10)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT=ABCD

SICA=1

IN/OUT

INCOMING

OUTGOING

11)	LD 73

TYPE=PRI2

FEAT= LPTI

MFAU=YES

MFF=AFF

SLP= 5 24H 30 1H

5 24H 30 1s

BPV=128 122

204 224

CRC= 201  97

201  97

FAP=28  1

28 1

RATS= 10®10

GP2=

20 100s12s12s 4s

20 100s 12s12s 0s

MNG1=15M ®1s

OSG1=15M ®1s

MNG2=15S ®1s

OSG2= 15S ®1s

PERS=50

OOS=5

12)	Maintenance

LD 48

STAT MSDL

ENL MSDL 1 FDL

LD 75

ENL DDCS 9

ENL DCHI 9

STRT 9   (5 mins)

*) ALRM=

TBF= pp mm cc

p - persistense

m – monitor

c – repeat count

FAE=

HER=

TSF=

AIS=

LOI=

DAI=

**) CNTR=

CRT TMT SCT

channel reset threshold

test msg  threshold

stop count threshold

ISL

Dedicated  Mode

H/W: 	a. NTAK 10 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC+NTAK 02AA=SDI/DCH

b. NTCG 02 AA = DTI2 + NTAK 20AC = CC+ NTAK 02AA=SDI/DCH

c. NTCG 02 AB = DTI2 + NTAK 20AC = CC+ NTAK 02AA=SDI/DCH

Cables	120W = NTBK 05AA (6,15m)

75W   = NTBK 05SA (6,16m)

Switches						Пары на разъёме

Clock

S1-1

S1-2

Up = spare

Up = cc enl

Down = spare

| Down = cc enl | 120 W |
| --- | --- |

23

48

24

49

25

50

Чёрн

Бел

Чёрн

Красн

Голый

Голый

R0

T0

R1

T1

R0/T0 ^

R1/T1 ^

Impedance

S2-1

S2-2

Up = 120 W

Up = 75 W

Down = 75 W

Down = 120 W

French

S3-1

S3-2

Up = non-Fr

Up = spare

Down = Fr

| Down = spare | 75 W |
| --- | --- |

23

48

24

| 49 | ПРД ® |
| --- | --- |
| Shield Gnd |

S4-1

S412

Up = unconn

Up = unconn

Down = Rx gnd

| Down = Tx gnd |
| --- |
|  | ПРМ ¬ |

Programming

1)	LD 17

TYPE=CEQU

DTI2=7

2)	LD 17

TYPE= PARM

CLID=YES

3)	LD 15

TYPE=NET

ISDN=YES

PNI=1

TYPE=LDN

LDN=7777

4)	LD 17

TYPE=ADAN

ADAN=NEW DCH 7

CTYP=DCHI

CDNO=7

PORT=1

USR=ISLD

IFC=SL1

ISLM=60

CLOK=EXT/INT

SIDE=NET/USR

RLS=22

RCAP=ND2

NASA=YES

LD 15

TYPE = NET

CUST = 0

ISDN = YES

PNI = 1

HNPA = NPA

HNXX = NXX

HLOC = HLOC

LSC = LSC

AC2 = NPA

NXX

INTL

LOC

SPN

5)	LD 16

ROUT=7

TKTP=TIE

DTRK=YES

DGTP=DTI2

ISDN=YES

MODE=ISLD

DCH=7

IFC=SL1

PNI=1

6)	LD 14

TYPE=TIE

RTMB=7   1

CHID=1…30

31…60

CLS=DTN

Shared Mode

LD  17

TYPE = ADAN

ADAN = NEW TTY 8

USR = SHA

ISLM = 1…(140)

(кол-во линий)

LD 16

IFC = SL1

MODE = ISLD

LD 14

CHID = 1

(как на дальнем М1)

Тарификация телефонных разговоров

Тарификацию телефонных разговоров, или кратко - тарификацию, можно отнести к абонентскому сервису по причине того, что реализуется данная функция, как правило, на каждом коммутаторе отдельно, даже если стоит задача создания учрежденческой сети с единым компьютером  - тарификатором (тарификационным сервером). Имеет смысл, однако, остановиться на данном вопросе более подробно, ввиду того, что программирование тарификационного сервиса имеет исключительную важность для компаний- операторов, предоставляющих услуги связи для конечных пользователей. Обобщённый алгоритм программирования приведен ниже:

Задействуемые оверлейные программы:

LD 17, LD 15, LD 16, LD 10,11, LD 12, LD 14, LD 27, LD 88

CLS=ABDA -регистрируется  время ответа на тел, даже если соединения абонентов не      произошло (LD 10, 11)

CLS=CNA - СNI на вх СЛ MFC

ЗА

| ПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- |

КОММЕНТА

| РИЙ | ПРИМ |
| --- | --- |

ЗА

| ПРОС | ОТВЕТ | КОММЕНТАРИЙ | ПРИМ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LD 17 |
|  | ABAN | (NO) | без отказных выз. | рекоменд |
| TYPE | ADAN |
| YES | отказные вызовы |
|  | ADAN | NEW TTY x |
|  | OAL | (NO) |
| USER | CTY | на терминал |
|  | YES | исходящие все | рекоменд |
|  | CDL | на Link |
| OTL | (NO) |
|  | LD 17 |
| YES | только м/гор |
|  | TYPE | PARM |
|  | AIA | (NO) |
| FCDR | OLD | Формат строки | старый |
| YES | указать,что отвечен | рекоменд |
|  | NEW | (s/w #234) | новый | OAN | (NO) |
| PCDR | (NO) | Приоритет перед |
|  | YES | исх. отвеченные |
| YES | обраб. Вызова |
| OPD | (YES) | набранный № исх |
|  | DUR5 | (NO) | Точность | 2 сек | NDP | <CR> | первые 32 цифры |
| YES | тарификации | 0,5 сек | CDRX | (NO) |
| MTRO | (MR) | Подсчёт импульсов | нет счёта |
| YES | TRN - в тариф | рекоменд |
|  | PPM |
| +/-; AOC | CDRY | (NO) | вызовы с исп ф-й |
|  | CLID | (NO) | Выдача номера |
|  | YES | ГТС |
| YES | в строку | рекоменд | OPA | (YES) | если нет SUPN, то | рекоменд |
|  | LD 15 |
| NO | +/-=отвечен |
|  | TYPE | CDR |
|  | CCO | (NO) | N-записи | рекоменд |
| OPT | TTAD | отказные вызовы | по умолч |
| YES | без N-записей | (при АОС) |
|  | TTAA | и время ответа | рекоменд | IDOP | (NO) | переадресующий |
|  | CDR | YES |
| YES | переадресованный |
|  | IMPH | (NO) | вх. вызовы с прд | рекоменд | MR | (NO)* | STAC/ DURC/ | ENDC/PPM |
|  | YES | пакетов данных |
| CNTL | YES | ENDC/PPM/RVB |
|  | OMPH | (NO) |

исх. вызовы с прд

|  | рекоменд | TIMR | EOD 1024 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNTL |
|  | YES | пакетов данных |
| TIMR | ODT 1024 |
| CNTL |
| AXID | (NO) | Доп. идентификатор | рекоменд | RUCS | 0-9999 | цена импульса |
| YES |
|  | RUCF | X Y | X=0-9999, Y=0-3, cost=XE(-Y) | множитель |
| TRCR | (NO) | возврат |
|  | LD 10 |
|  | YES | каретки | рекоменд | CLS | ABDA | отказные и ТТА |
|  | CDPR | (NO) | вместо DSC - ACOD | рекоменд |
| CDMA | снятие трубки |
| YES | ACOD+DSC |
|  | ICDA | внутренние |
|  | ECDR | (NO) | без EES цифр |
|  | LD 11 |
|  | YES | EES цифры | рекоменд | CLS | те же |
| OTCR | (NO) | НС куда Step |
| KEY | x CHG | Charge account |
| YES | НС откуда Step | рекоменд |
| x CPN | Имя абонента |
|  | PORT | 1 2 3 | номер порта Тариф |
|  | LD 12 |
| PCDL | (NO) | РРМ и АОС нет |
| ICDR | ICDA | внутренние |
| YES | РРМ и АОС есть | см. LD 17 | ABAN | ABDA | отказные |
|  | UCST | 0-9999 | стоим.импульса РРМ |
| KEY | x CHG | Charge=тариф |
| LD 16 |
| x CPN | имя абонента |
|  | AUTO | (NO) | на IDC -таблицу | рекоменд |
| LD 14 |
|  | YES | на телефон все СЛ |
| CLS | CNA | номер в MFC |
|  | DNIS | (NO) | Набранный номер |
|  | PIP | без полярности |
| YES | при вх. вызове |
|  | PSP | с полярностью | MR=RVB |
| NDGT | 1-(4)-7 | кол-во цифр прм | не надо |
| BST | упр от батареи | MR=RVB |
| WDGT | L | индиц. последние | не надо |
| XBAT | то же, без СОТ | XFCOT |
|  | F | индиц. первые | не надо |
| BAT | то же с СОТ | XFCOT |
| DCDR | (NO) | выдавать DNIS | не надо |
| LD 27 | BRI |
| YES | в строку | не надо | TYPE | DSL | digital subscr. loop |
|  | CDR | YES | Есть ли CDR в НС? |
| CLS | ABDA | отказные |
|  | INC |

(NO)

| YES | вх. вызовы |
| --- | --- |

| рекоменд |
| --- |
| CDMA | снятие трубки |
|  | LAST | (NO) | предпосл. переадр. |
|  | ICDA | внутренние |
| YES | последн. переадрес |
| TYPE | TSP | trk subscr. Loop |
|  | TTA | (NO) | время ответа |
| CDR | YES | пакеты данных | см LD 15 |
|  | YES | (см. LD 15 OPT) |
|  | LD 88 |
| QREC | (NO) | вх. вызовы до |
| ACDR | YES | AUTH-в CDR |
| YES | прихода на тлф |
| SCDR | YES | SAR-коды - в CDR |

При задании типа формата NEW, строка тарификации имеет следующий формат:

Формат строки класса NEW

| String 1 | String 2 | String 3 |
| --- | --- | --- |

Rectype =

N

C

( (space)

Recno = 0

Recno = 0

Recno = 1

( (space)

CUSTNO = 0

CUSTNO = 0

( (space)

…16. Orig ID =T RRR MMM (format)= T020001( Trk 20-1

17. ( (space)

… 24. Term ID = T RRR MMM  (format) = T010001( Trk 10-1

25. ( (space)

26….39. TimeStamp =

= MO/DD HH:MM:SS,S=

= 10/07 20:38:30,5

40. ( (space)

41. … 50. Duration =

= HH:MM:SS,S =

= 00:10:02,5

51. ( (space)

52. DigitType

A = NARS/BARS

C = MFC CNI

E = Expensive

53. … 84. Digits = 32 digits dialed

85. ( (space)

86. ( (space)

( (space)

& = New Line Indicator

3. … 18.CLID = 16 digits =

= 1234xxxxxxxxxxxx

( (space)

… 24. Chg Info =

=

25. ( (space)

26. … 31. Call Charge =

32. ( (space)

33. … 45. FGDANI = feature D ANI

= XX – NPAXXXXXX =

46. ( (space)

47. … 53. DNIS =

= XXXX XXXX

54. ( (space)

55. … 65. Orig Aux ID =

= LLL. S. CC. UU =

= 128.0.12.15

66. … 77. Term Aux ID =

= LLL. S. CC. UU =

= 128.0.12.10

78. ( (space)

79. … 81. Orig Ten N =

= 510

82. ( (space)

… 85. Term Ten N =

= 509

( (space)

& = New Line Indicator

3. … 7. TTA = Time to Answer =

= MM:SS = 00:40 (ringing time)

8. Redirect = Y / ( (space)

9. … 13.  TWT = total wait time =

= MM:SS

14. ( (space)

15. … 30. BLID = billing line ID =

= 16 digits = 1234xxxxxxxxxxxx

31. ( (space)

Тоны и ритмы

Тоны и ритмы программируются для того, чтобы коммутатору были понятны тональные сигналы других коммутатором, а также (а может быть и в первую очередь) для того, чтобы абоненты могли на слух различить на какой телефон и откуда приходит вызов.

Программирование каждого тона  и ритма производится для коммутатора в целом, и для того, чтобы тот или иной тон или ритм начал работать, требуется после завершения программирования инициализировать коммутатор.

Генерация тонов осуществляется в коммутаторах моделей 51/61/81 с помощью платы NT8D17 (Conf/TDS). Каждый тон характеризуется двумя параметрами: частотой и громкостью звучания (уровнем). Такие пары в Меридиане нумеруются и, таким образом, каждый тон, формируемый платой Conf/TDS имеет свой номер. В следующей таблице приведены в виде списка номер тона, его частота и уровень. Для М1-11 несмотря на то, что в ней отсутствуют платы данного типа, тем не менее TDS формирует тоны в соответствии этой же таблицей.

NT8D 17 CONFERENCE/TDS

Tone

(XTON)

Tone

Frequency

Level dB

| below overload | Comments |
| --- | --- |
| 0 | No tone (silent) |
| 1 | 350/440 | -23/-23 |
|  | 2 | (533+566)x10 | -23 | 10 Hz SL1 warble |
| 3 | 440 | -23 |
|  | 4 | 350 | -19/-19 |
|  | 5 | 440/480 | -25/-25 |
|  | 6 | 480 | -23 |
|  | 7 | 40/620 | -30 |
|  | 8 | 1020 | -16 |
|  | 9 | 600 | -23 |
|  | 10 | 600 | -16 |
|  | 11 | 440/480 | -22/-22 |
|  | 12 | 350/480 | -23/-23 |
|  | 13 | 440/620 | -24/-24 |
|  | 14 | 940/1630 | -12/-10 | DTMF digit D |
| 15 | 700/1210 | -12/-10 | 1 |
| 16 | 700/1340 | -12/-10 | 2 |
| 17 | 700/1480 | -12/-10 | 3 |
| 18 | 770/1210 | -12/-10 | 4 |
| 19 | 770/1340 | -12-10 | 5 |
| 20 | 770/1480 | -12/-10 | 6 |
| 21 | 850/1210 | -12/-10 | 7 |
| 22 | 850/1340 | -12/-10 | 8 |
| 23 | 850/1480 | -12/-10 | 9 |
| 24 | 940/1340 | -12/-10 | 0 |
| 25 | 940/1210 | -12/-10 | * |
| 26 | 940/1480 | -12/-10 | # |
| 27 | 700/1630 | -12/-10 | A |
| 28 | 770/1630 | -12/-10 | B |
| 29 | 850/1630 | -12/-10 | C |
| 30 |

10 pps dialpulse,

| 56.25%b break |
| --- |
| 31 | 10 pps dialpulse |
|  | 62.5% break |
| 32 | 20 pps dialpulse |
|  | 62.5% break |
| 33 | 400 | -19 |
|  | 34 | [400*(20@85%)] | -19 |
|  | 35-50 | same frequencies |
|  | as 14 to 29 | -17/-15 |
|  | 51 | 10 pps dialpulse |
|  | 67.5% break |
| 52 | 20 pps dialpulse |
|  | 68.5% break |
| 53 | 1300/1500 | -13/-13 | MF digit 0 |
| 54 | 700/900 | -13/-13 | 1 |
| 55 | 700/1100 | -13/-13 | 2 |
| 56 | 900/1100 | -13/-13 | 3 |
| 57 | 700/1300 | -13/-13 | 4 |
| 58 | 900/1300 | -13/-13 | 5 |
| 59 | 1100/1300 | -13/-13 | 6 |
| 60 | 700/1500 | -13/-13 | 7 |
| 61 | 900/1500 | -13/-13 | 8 |
| 62 | 1100/1500 | -13/-13 | 9 |
| 63 | 700/1700 | -13/-13 | A |
| 64 | 900/1700 | -13/-13 | B |
| 65 | 1100/1700 | -13/-13 | C |
| 66 | 1300/1700 | -13/-13 | D |
| 67 | 1500/1700 | -13/-13 | E |
| 68 | 400 | -11 |
|  | 69 | 400 | -14 |
|  | 70 | 400x50 | -14 |
|  | 71 | (533+666)x20 | -23 | 20 Hz Meridian 1 warble |
| 72 | 20 pps dialpulse, 52 % break |
| 73 | 350/440 | -15/-15 |
|  | 74 | 480/620 | -15/-15 |
|  | 75 | 440/480 | -15/-15 |
|  | 76 | 400 | -25 |
|  | 77 | 400/450 | -14/-14 |
|  | 78 | 480/620 | -19/-19 |
|  | 79 | 440/480 | -19/-19 |
|  | 80 | 480 | -19 |
|  | 81 | 420 | -9 |
|  | 82 | 440 | -29 |
|  | 83 | 10 pps dialpulse, |
|  | 61% break |
| 84 | 350/440 | -17/-17 |
|  | 85 | 400/450 | -17/-17 |
|  | 86 | 400 | -17 |
|  | 87 | 1400 | -26 |
|  | 88 | 950 | -12 |
|  | 89 | 1400 | -12 |
|  | 90 | 1800 | -12 |
|  | 91 | 470 | 0 |
|  | 92 | 940 | 0 |
|  | 93 | 1300 | 0 |
|  | 94 | 1500 | 0 |
|  | 95 | 1880 | 0 |
|  | 96 | TBD |
| 97 | TBD |
| 98 | TBD |
| 99 | TBD |
| 100 | TBD |
| 101 | 600 | -19 |
|  | 102 | 800 | -19 |
|  | 103 | 1400 | -23 |
|  | 104 | 800 | -7 |
|  | A LAW TONES |
|  | 105 | 350/440 | -17/-17 |
|  | 106 | 400/450 | -17/-17 |
|  | 107 | 1400 | -26 |
|  | 108 | 440 | -23 |
|  | 109 | 420 | -9 |
|  | 110 | 950 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 111 | 1400 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 112 | 1800 | -12 | CIS Special Info Tones |
| 113-128 | same frequencies as 14-29 | -12/-10 |
|  | 129 | 350/440 | -22/-22 |
|  | 130 | 400 | -19 |
|  | 131 | 400 | -25 |
|  | 132 | 400/450 | -22/-22 |
|  | 133 | 1400 | -15 |
|  | 134 | 950 | -19 |
|  | 135 | 1400 | -20 |
|  | 136 | 1800 | -20 |
|  | 137 | 420 | -19 | CIS Misc. #1 |
| 138-153 | same frequencies as 14-29 | -18/-17 |
|  | 154 | (533+666)x10 | -23 10Hz SL-1 warble |
|  | 155 | (533+666)x20 | -23 20Hz SL-1 warble |
|  | 156 | 400 | -12 |
|  | 157 | 820 | -14 |
|  | 158 | 420 | -12 | CIS Dial,Busy,Rgbk,Cong |
| 159 | 420 | -25 |
|  | 160 | 420x25 | -12 |
|  | 161 | (533+666)x10 | -16.5 10Hz SL-1 warble |
|  | 162 | (5333+666)x20 | -16.5 20Hz SL-1 warble |
|  | 163 | 420 | -22 |
|  | 164 | 480 | -22 |
|  | 165 | 330 | -11 |
|  | 166 | 330/440 | -11/-14 |
|  | 167 | 1700 | -19 |
|  | 168 | 440 | -14 |
|  | 169 | 380 | -8 |
|  | 170 | 1400 | -32 |
|  | 171 | 820 | -7 |
|  | 172 | 850 | -8 |
|  | 173 | 420 | -32 |
|  | 174 | 10 pps dialpulse,50% break |
| 175 | 420 | -6 |
|  | 176 | 420 | -2 |
|  | 177 | 1020 | -13 |
|  | 178 | 1800 | -17 |
|  | 179 | 1400 | -23 |
|  | 180 | 950 | -29 |
|  | 181 | 1400 | -29 |
|  | 182 | 1800 | -29 |
|  | 183 | 950 | -22 |
|  | 184 | 470 | 0 |
|  | 185 | 940 | 0 |
|  | 186 | 1880 | 0 |
|  | 187 | 400 | -22 |
|  | 188 | 420x25 | -17 |
|  | 189 | 950 | -16 |
|  | 190 | 950 | -25 |
|  | 191-206 | same frequencies as 14-29 | -9/-7 |
|  | 207 | 420 | -10 |
|  | 208 | 420 | -8 |
|  | 209 | 420 | -4 |
|  | 210 | 1400 | -18 | CIS Misc. #2 |
| 211 | 1400 | -9 |
|  | 212 | 350/420 | -9/-9 |
|  | 213 | 420 | -14 | CIS Call Waiting |
| 214 | 450 | -12 |
|  | 215 | 450 | -22 |
|  | 216 | 820 | -16 |
|  | 217 | 350/420 | -14/-14 |
|  | 218-233 | same frequencies as 14-29 | -14/-12 | CIS DTMF |

Перед тем, как вводить ту или иную мелодию в действие, необходимо чётко представлять порядок расчёта ритма этой мелодии, знать наименование сигнала, для которого эта мелодия создаётся, а также алгоритм ассоциирования мелодии заданному сигналу.

Список сигналов для которых программируются тоны и ритмы, можно получить, используя

оверлей 56 (LD 56). В данном материале эти сигналы приведены в следующей таблице:

Таблица

Tones and Cadences Table

| Запрос (LD 56) | Английское название | Русский эквивалент |
| --- | --- | --- |
| 1. RING |
| Cadence |
| Ритм |
| NCAD/NBCS | Normal Cadence/SL1 normal Cadence | Нормальный ритм вызывного сигнала |
| DCAD/DBCS | Distinctive Cadence/same for SL1 | Спец. ритм вызывного сигнала |
| ICAD/DBCS | Intercom Cadence/same for SL1 | Ритм внутриучрежденческого вызова |
| NDR1 PBX(BCS) | Network Distinctive Ring #1 | Вызов типа 1 учрежденческой сети |
| NDR2 | Network Distinctive Ring #2 | Вызов типа 2 учрежденческой сети |
| NDR3 | Network Distinctive Ring #3 | Вызов типа 3 учрежденческой сети |
| NDR4 | Network Distinctive Ring #4 | Вызов типа 4 учрежденческой сети |
| RCAD | Recall Cadence | Ритм возвращённого вызова |
| GCAD | Group Call Cadence | Ритм группового (циркулярного) вызова |
| HCAD | Held Call Reminder Cadence | Ритм напоминающего сигнала о вызове на удержании (Is not being repeated) |
| PCAD | Recall or Misoperation Cadence | Ритм сигнала о несанкционированном действии или ритм возвращённого вызова |
| 2. HCCT | H/W – controlled Cadences & Tones |

Тоны и ритмы, формируемые аппаратным

| способом |
| --- |
| DIAL | Dial Tone | Тон “Ответ Станции” (ОС) |
| EEST | End-to-End Signalling Feedback Tone |

Контрольный тон при наборе

| “Из конца в конец” |
| --- |
| CFWT | Conference Warning Tone/ Cadence | Уведомляющий сигнал об установленной конференции |
| SPCL | Special Tone/ Cadence | Спец. тон |
| CDT | Control Dial Tone/ Cadence | Тон “Управляющий ОС” |
| CFDT | Call Forward Tone/ Cadence |

Тон “ОС при наличии

| режима переадресации” |
| --- |
| MWDT | Message Waiting Tone/ Cadence | Тон “ОС при наличии сообщения” |
| CFMW | Call FWD, MW Tone/ Cadence |

Тон “ОС при наличии сообщения или

| режима переадресации” |
| --- |
| ACTN | Active Feature Tone/ Cadence | Тон “ОС при активированной функции (ДВО)” |
| BUSY | Busy Tone/ Cadence | Тон/Ритм сигнала “Занято” |
| PREM | Preemption Tone/ Cadence | Тон/Ритм сигнала о преимуществе другого абонента |
| PRBK | Precedence Tone/ Cadence | Тон/ритм сигнала о преимуществе перед другим абонентом |
| ARBK | ACD Ring Again Ringback Tone/ Cadence | Сигнал “Контроль посылки вызова” (КПВ) при наличии режима повторного вызова в ACD |
| FFCT | Flex Feature Code Confirmation Tone/ Cadence | Сигнал подтверждения правильности ввода кода активации ДВО |
| LIMT | Log in Mode Tone/ Cadence for Analogue Sets | Сигнал подтверждения о входе в режим работы ACD |
| NRMT | Not Ready Mode Tone/ Cadence for ACD sets | Сигнал подтверждения о переходе в режим “Не готов” при нахождении в режиме ACD |
| AWUT | AWU Special Error Tone/ Cadence |

Спец. сигнал уведомления об ошибке при установлении режима

| “Вызов в заданное время” |
| --- |
| OVFL | Overflow Tone/ Cadence | Сигнал “Переполнение” |
| TEST | Test Tone/ Cadence | Тестовый сигнал |
| HOWL | Howler Tone/ Cadence | Хаулер - сигнал |
| ERWT | Expensive Route Tone/ Cadence | Сигнал уведомления о занятии дорогостоящего направления связи |
| PCWT | Precedence Call Waiting Tone | Сигнал о преимуществе перед другим абонентом при наличии режима “очередной вызов” |
| ACFT | ACD Call Forcing Tone/ Cadence | Сигнал уведомления о подключаемом абоненте при наличии режима ACD |
| TLP | Tone to Last Party | Тон разъединения |
| TLPT | TLP Timer | Таймер сигнала разъединения |
| PATI | Patience Tone Multi-Party Operations | Контрольный сигнал при наличии режима многосторонней связи |
| CAB | M911 Call Abandon on Answer Tone/ Cadence | Тестовый сигнал типа М911 “Произвести разъединение при ответе абонента” |
| 3. CAST |
| LDN | LDN Tone/ Cadence |

КПВ при наборе

| учрежденческий группового номера (УГН) |
| --- |
| DI0 | Dial 0 Recall Tone/ Cadence | КПВ при наборе номера оператора |
| HLDC | Hold Confirmation Tone/ Cadence | Контрольный сигнал включения режима “Удержание вызова” |
| CPNC | Camp-on Confirmation Tone/ Cadence |

Уведомление о включении  режима

“Вызов по освобождению абонента”

4. SCCT

S/W Controlled

| Cadences & Tones | Тоны и ритмы сигналов, формируемых программным способом |
| --- | --- |
| CAMP | Camp-on Tone/ Cadence |

Вызывной сигнал

| “Вызов по освобождению абонента” |
| --- |
| RPAW | Radio Paging Warning Tone/ Cadence | Предупреждающий сигнал о занятии линии связи с оборудованием персонального вызова |
| AOBT | Agent Observe Tone/ Cadence |

Сигнал агенту группы ACD о подключении контролёра

| Only last 8 tacts are being repeated |
| --- |
| INTU | Intrusion Tone/ Cadence |

Сигнал о подключении к разговору ещё одного абонента

| Only last 8 tacts are being repeated |
| --- |
| CWT | Call Waiting Tone/ Cadence | Сигнал о приходе очередного вызова в процессе разговора |
| OBKT | Observe Blocking Tone/ Cadence | Сигнал о блокировке подключении контролёра |
| OVRD | Override Tone/ Cadence |

Сигнал о подключении к разговору ещё одного абонента по праву высшего приоритета

| Only last 8 tacts are being repeated |
| --- |
| OHQ | Off-Hook Queuing Tone/ Cadence | Контрольный сигнал режима “Доступ к сети при освобождении абонента” |
| SRT | Automatic Set Relocation Tone/ Cadence | Конрольный сигнал включения режима перемещения телефона |
| TMAT | Telephone messaging Alert Tone/ Cadence | Контрольный сигнал включения режима “Сообщение” |
| TMOT | Telephone Messaging OK Tone/ Cadence | Контрольный сигнал, подтверждающий получение сообщения |
| TSUT | Telephone Status Update Tone/ Cadence | Контрольный сигнал об изменении статуса помещения |
| 5. SRC |
| SRC1 | Source Tone 1 | Спец. тон № 1 |
| SRC2 | Source Tone 2 | Спец. тон № 2 |
| SRC3 | Source Tone 3 | Спец. тон № 3 |
| SRC4 | Source Tone 4 | Спец. тон № 4 |
| SRC5 | Source Tone 5 | Спец. тон № 5 |
| SRC6 | Source Tone 6 | Спец. тон № 6 |
| SRC7 | Source Tone 7 | Спец. тон № 7 |
| SRC8 | Source Tone 8 | Спец. тон № 8 |
| 6. MINT |
| CFSN | Call Forward All Calls Active | Сигнал ОС при включённой переадресации |
| CPOQ | Call is Being Parked or the Set in OHQ State | Уведомляющий сигнал о включении режима “Парк” или режима “Доступ к сети при освобождении абонента” |
| RGAR | Ring Again is applied by another set | Уведомляющий сигнал о том, что режим “Повторный вызов” ужевключён на другом телефоне, чтобы контролировать состояние данного вызываемого абонента |
| RPCT | Confirmation Tone is replaced by RAN | Тон, уведомляющий о том, что вместо сигнала подтверждающего включение функции, будет использоваться автоинформатор |
| RGAB | Station Dialed Busy | Сигнал, подтверждающий включение режима “Повторный вызов” при занятом вызываемом абоненте |
| MWAN | Message Waiting | Уведомляющий сигнал о наличии сообщения |
| DNDA | Do Not Disturb ( DND ) | Ответный сигнал при блокировке входящих вызовов на телефон |
| SSLK | Set Status Lockout | Ответный Сигнал “Лок-Аут” |

Алгоритм расчёта параметров мелодии (ритма и тонов)

Алгоритм расчёта включает следующие этапы:

Задают временные интервалы для подачи тона и паузы в ритме мелодии

Пример: длительность тона  - 2 сек

длительность паузы - 2 сек

В LD 17 указывают единицу дробления временного интервала:

LD 17

TYPE = PARM

TMRK = 128

96 (на такие интервалы будет разбит интервал 2 сек)

Распечатать заложенный в базу данных параметр TMRK можно с помощью LD 22, TYPE = PARM

Производят расчёт:

2 сек = 2000 мсек

2000 мсек : 128 мсек (см. LD 17) = 15, 625 ~ 16

128 x 16 = 2048

2048 ~ 2050

2050 : 5 (шаг) = 410

410 - это число, соответствующее длительности тона 2 сек. Данное число используем на следующем шаге для программирования длительности тона.

Используя LD 56, закладывают программу

LD 56 (Тон формируется программно)

REQ = NEW

TYPE = MCAD

WCAD = 51 - указывают номер ритма

CDNC = 410    410

(тон)   (пауза)

LD 56 (Тон формируется аппаратно)

REQ = NEW

TYPE = FCAD

WCAD = 51

(WCAD = 1…15 - только через MCAD,                                          DISX/ENLX - в LD 38)

CDNC = 410  410 410 410

END = REPT

OFF

CYCS =10

WTON = NO - тон по умолчанию

YES- свой тон

TONES = 134 135

По окончании закладки программы инициализируют коммутатор, чтобы включить тоны и ритмы.

Коды доступа к ДВО с аналоговых телефонов

Подключённый к  М1 - 11 аналоговый телефон можно использовать с той же эффективностью в смысле использования дополнительных видов обслуживания (функций), если в базу данных заложить коды, набирая которые, абонент получает возможность, к примеру, переадресовать вызовы с данного телефона на другой.

Программирование данных кодов осуществляется в LD 57. Сами коды и их краткая характеристика приведены в следующей таблице.

Таблица Кодов доступа к ДВО

| FFC | English version | Russian Version |
| --- | --- | --- |
| ASRC | Auto Set Relocation | Перемещение телефона |
| ATDA | AutoDial = Activate | Вызов номера из регистра |
| ATDD | AutoDial = Deactivate | отключение вызова номера из регистра |
| AUTH | Auth Code | Код “Набор личного кода” |
| AWUA | AWU = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” |
| AWUD | AWU = Deactivate | Код выключения функции “Вызов в заданное время” |
| AWUV | AWU = Verify | Код проверки функции “Вызов в заданное время” |
| CDRC | CDR = Charge Account | Код включения тарификации |
| CFWA | CFW = Activate | Код включения переадресации |
| CFWD | CFW = Deactivate | Код выключения переадресации |
| CFWV | CFW = Verify | Код проверки переадресации |
| COND | Conference Diagnostics | Проверка установления режима конференции |
| CPAC | Call Park = Access | Доступ к вызову, переведённому в режим Парк |
| CPRK | Call Park = Park | Активация функции Парк |
| CSHF | Centrex Flash | Имитация кратковременного нажатия на рычаг (Краткий сброс) |
| C6DS | 6-Party Conference | Организация конференции на 6 абонентов |
| CWGA | Call Waiting = Activate | Переключение на вызов, поступивший в ходе беседы |
| CWGD | Call Waiting = Deactivate | Возращение к беседе |
| DEAF | Deactivate Ring Again and Forward | Отключить функции “Повт. Вызов” и “Переадресация” |
| DPVS | Data Port = Verify | Проверка состояния порта передачи данных |
| ELKA | Electronic Lock = Activate | Включение режима “Блокировка работы телефона” |
| ELKD | Electronic Lock = Deactivate | Отключение режима “Блокировка работы телефона” |
| GRPF | Group Call Activate | Код циркулярного (группового) вызова |
| GRCL | Group Call List | Код доступа к выбору группы для группового вызова |
| HOLD | Permanent Hold | Перевод вызова в режим «Пауза» |
| ICFA | Internal Call Forward = Activate | Включение режима “Переадресация внутри офиса” |
| ICFD | Internal Call Forward = Deactivate | Выключение режима “Переадресация внутри офиса” |
| ICFV | Internal Call Forward = Verify | Проверка режима “Переадресация внутри офиса” |
| I M S | Integrated Message System Access | Доступ к службе IMS (Регистрация сообщений) |
| LILO | Log-In/ Log-Out (Analog set) | Вход / выход из режима работы ACD |
| MNTC | Maintenance | Код входа в режим управления коммутатором |
| MSBA | Make Set Busy = Activate | Включение режима “Блокировка вх. вызовов” |
| MSBD | Make Set Busy = Deactivate | Выключение режима “Блокировка вх. вызовов” |
| MTRC | Call Trace | Включение режима трассировки |
| MWRA | Multiple Wake Up repeated = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” с повторением через сутки |
| MWUA | Multiple Wake Up = Activate | Код включения функции “Вызов в заданное время” |
| MWUD | Multiple Wake Up =Deactivate | Код выключения функции “Вызов в заданное время” |
| NRDY | Not Ready = Activate/ Deactivate | Включение режима “Пауза в работе агента ACD” |
| OVRD | Override | Код подключения к разговору |
| PUDN | Directed Pick Up | Код перехвата вызова с набором номера телефона |
| PUGR | Group Pick Up | Код перехвата вызова с набором номера группы |
| PURN | Pick Up | Код перехвата вызова |
| RCFA | Remote CFW = Activate | Включение переадресации с удалённого телефона |
| RCFD | Remote CFW = Deactivate | Выключение переадресации с удалённого телефона |
| RCFV | Remote CFW = Verify | Проверка переадресации с удалённого телефона |
| RDLN | Last No Redial | Повторный набор номера |
| RDNE | Last No Redial = Erase | Удаление номера для повторного набора |
| RDSN | Last No Redial = Redial Saved | Проверка записи номера для повторного набора |
| RDST | Redial = Store | Запись номера для повторного набора |
| RGAA | Ring Again = Activate | Включение режима “Повторный вызов” |
| RGAD | Ring Again = Deactivate | Выключение режима “Повторный вызов” |
| RGAV | Ring Again = Verify | Проверка режима “Повторный вызов” |
| RMST | Room Status | Код смены статуса помещения |
| SADS | SAR = Disable | Выключение режима “Запреты по расписанию” |
| SAEN | SAR = Enable | Включение режима “Запреты по расписанию” |
| SALK | SAR = Lock | Вкл режима “Блокировка работы по расписанию” |
| SAUN | SAR = Unlock | Выкл режима “Блокировка работы по расписанию” |
| SCPC | Station Control Password Change | Код для смены пароля телефона |
| SPCC | Speed Call Controller | Функция “Ускоренный набор с коррекцией списка” |
| SPCU | Speed Call User | Функция “Ускоренный набор без коррекции списка” |
| TFAS | Trunk Answer From Any Station = TAFAS | Код перехвата входящего вызова |
| TRMD | Terminal Diagnostics | Код режима “Диагностика телефона” |
| TRVS | Trunk Verification | Код режима “Диагностика СЛ” |
| USCR | User Selectable Call Redirection | Смена параметров переадресации по неответу |
| USTA | User Status | Код режима “Проверка сосотояния пользователя” |

Общие сведения об оверлейных программах

Оверлейные программы позволяют объединять пакеты программ, входящие в состав Программного Обеспечения коммутатора, таким образом, чтобы получить возможность запрограммировать порт для подключения телефонного аппарата, соединительной линии, список ускоренного набора и т.д. Разумеется, различные оверлейные программы позволяют создавать базы данных и обслуживать (включать, выключать, контролировать состояние и т.д.) различные платы и устройства (аппаратную часть).

Оверлейные программы, применяемые при создании баз данных приведены в таблице Е

Таблица Е

| Оверлей | Основные блоки, куда осуществляется закладка программы |
| --- | --- |
| LD 10 | Аналоговые ТА |
| LD 11 | Цифровые ТА |
| LD 12 | Консоль оператора |
| LD 13 | Тон – детекторы, терминалы MFC |
| LD 14 | СЛ |
| LD 15 | База данных эксплуатирующей организации |
| LD 16 | Направление связи |
| LD 17 | База данных по конфигурации коммутатора (раздел 1) |
| LD 18 | Базы данных на списки |
| LD 19 |
|  | LD 20 | Распечатка сведений о базах данных на телефоны и СЛ |
| LD 21 | Распечатка баз данных на эксплуатирующую организацию или направление связи |
| LD 22 | Распечатка базы данных по конфигурации коммутатора |
| LD 23 | Аппаратно-программное средство ACD = Распределение входящих вызовов (РВВ) |
| LD 24 | DISA = Direct Inward System Access = Система транзитного вызова |
| LD 25 | Перемещение баз данных на новые адреса |
| LD 26 | Блокировка входящих вызовов для группы абонентов |
| LD 27 | Программирование интерфейса 2B + D |
| LD 28 | Функция “Route Selection for ANI” = выбор альтернативы по АОН |
| LD 29 | Форматирование памяти коммутатора |
| LD 49 | Таблицы для функций (IDC и NFCR) = (Преобраз-е входного набора и запреты доступа к направлениям связи) |
| LD 50 | Функция Парк |
| LD 52 | Програмирование аппаратуры станционного выноса с интерфейсом 2М |
| LD 56 | Тоны и ритмы |
| LD 57 | Коды функций |
| LD 58 | Установочные параметры цифровых трактов |
| LD 73 | Таймеры,уровни, синхронизация и сигнализация цифровых трактов |
| LD 74 | Интерфейс DASS2 |
| LD 79 | Функция VNS = Virtual Network Service = |
| LD 86 | ESN 1 = Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 1) |
| LD 87 | ESN 2 = Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 2) |
| LD 88 | Authcode = Личные коды абонентов |
| LD 90 | Функции автовыбора альтернатив в сети связи (раздел 3) |
| LD 93 | Multi - Tenant Service = Разделение ресурсов коммутатора между отделами эксплуатирующей организации (см. LD 15) |
| LD 94 | Регистровая сигнализация типа MFC = Multi - Frequency Compelled |
| LD 95 | Функция CPND = Call Party Name Display = Индикация имени абонента |
| LD 97 | База данных по конфигурации коммутатора (раздел 2) |
| LD 117 | База данных по сигналам тревоги |
| LD 135 |
|  | LD 137 |
|  | LD 143 |

Иерархическое дерево оверлейных программ, предназначенных для закладки баз данных (административных программ), приведено на следующем рисунке

Оверлейные программы, предназначенные для технического обслуживания коммутатора, приведены в таблице F

Таблица F

| LD 2 | Установка времени и даты |
| --- | --- |
| LD 30 | Сигнализация состояний |
| LD 31 | Тестирование телефонов и консоли оператора |
| LD 32 | Контроль и управление состоянием абонентского комплекта |
| LD 33 | Контроль и управление станционным выносом с интерфейсом 1,5 М |
| LD 34 | Диагностика и управление аппаратурой TDS, DTR и Тон - детекторы |
| LD 35 | Диагностика и управление станционным комплектом (( - машины) |
| LD 36, 41 | Диагностика аналоговых Соединительных Линий (СЛ) |
| LD 37 | Диагностика и управление устройствами ввода - вывода |
| LD 38 | Диагностика и управление конференц - связью |
| LD 39 | Диагностика и управление платами IGS и Синхрогенераторами (СС) |
| LD 40, 42 | Диагностика, тестирование и управление тарификаторами |
| LD 43 | Программа записи на различные носители |
| LD 44, LD 1 | Аудит программного обеспечения |
| LD 45 | Внутристанционные сигнализация и коммутация |
| LD 46 | Передача сигналов многочастотной сигнализации для целей АОН |
| LD 51 | Работа с приданным компьютером (Intercept Computer) |
| LD 53 | Диагностика и управление аппаратурой станционного выноса с интерфейсом 2М |
| LD 54 | Тональная сигнализация типа DTMF |
| LD 60 | Диагностика и управление цифровыми трактами, синхрогенераторами |
| LD 61 | Сброс индикаторов “Сообщение” |
| LD 62 | Диагностика и управление аппаратурой станционного выноса с интерфейсом 1,5М |
| LD 66 | Конверсия Программного обеспечения (( - машины) |
| LD 75 | Диагностика и управление цифровыми трактами типа DASS2 |
| LD 80 | Отслеживание вызовов и соединений |
| LD 81 | Программа печати |
| LD 83 | Программа печати |
| LD 84 | Программа печати |
| LD 85 | Программа печати |
| LD 92 | Автодиагностика соединительных линий |
| LD 96, 48 | Диагностика и управление платами ESDI, MSDL и D-каналами ЦСИО |
| LD 117 | Интерфейс Локальной Вычислительной Сети |
| LD 135 | Диагностика и управление платами CP и CNI |
| LD 137 | Диагностика и управление платами IODU/C, IOP/CMDU и IOP+ CMDU |
| LD 143 | Для IODU/C - создание баз данных и их запись на носитель |

Раздел 7

Запись сформированных баз данных на носители информации,

операции по модернизации аппаратно - программных средств коммутатора

Запись заложеной в коммутатор базы даных на различные типы носителей информации подразумевает  для модели 11 запись на полупостоянное запоминающее устройство, дискету, картридж или на плату PCMCIA, в зависимости от типа коммутатора: 11, 11Е или 11С. Процесс записи занимает некоторое время, при этом рекомендуется предусмотреть меры, предупреждающие отключение питания коммутатора в течение данного промежутка времени, составляющего приблизительно 2 - 3 мин. В коммутаторе предусмотрена возможность автоматической ежесуточной записи заложенных баз данных в ходе ежесуточных тестов. Время начала этих тестов и их объём указываются в оверлее 17 в следующем виде:

LD 17

TYPE = OVLY

TODR = 0300 (время начала ежесуточного теста)

DROL = 32 43 37 (список оверлейных программ, используемых в процессе тестирования)

Рекомендуется, при наличии с списке программ оверлея 45 (LD 45), удалить его, ввиду того, что с его помощью выключаются все цифровые телефоны, которые на момент тестирования оказались отсоединёнными от телефонных розеток.

Для получения резервных копий баз данных, заложенных в память коммутатора, требуется участие инженера.

Процесс  программного обеспечения,  зачастую сопровождающийся частичной заменой аппаратной части коммутатора получил название Модернизация (Upgrade). В ходе его приходится переносить базу данных, написанную на языке предыдущего поколения программного обеспечения коммутатора (т.н. релиза), на язык следующего поколения программного обеспечения, что требует от инженера, проводящего данную процедуру точного следования принятому алгоритму действий.

Алгоритмы действий при Записи баз данных и модернизации коммутатора приведены ниже.

Дублирование базы данных (Database Backup)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |

Только на ВКО-картридж!

LD 43, EDD

Выкл

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на     BKО-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

ВКО(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

LD 2, STAD d m y hh mm ss

1) На ВКО-картридж

LD 43, EDD

Выкл

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на     BKО-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

ВКО(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

10. LD 2, STAD d m y hh mm ss)

На дискету

LD 43, EDD

LD 43, XBK

INFO: = любой текст(

R> = “Page Down”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

XVR

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

На дискету

LD 43, EDD

LD 43, XBK

INFO: = любой текст(

R> = “Page Down”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

XVR

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

На PCMCIA в ячейке “В”

PCMCIA - в ячейку “В”

LD 43, BKO

Ожидать “ОК”

На PCMCIA в ячейке “А”

Utilities (3)

Archive (2)

Archive Database (3)

Customer name = имя(

Ожидать “ОК”

Восстановление Базы данных(Database Restore)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |

Только с картриджа

Выкл

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на     BKО-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

RES(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

LD 43, EDD

1)  С ВКО-картриджа

Выкл

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на     BKО-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

RES(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

LD 43, EDD

C PCMCIA в “В”

PCMCIA - в ячейку “В”

LD 43, RES

Ожидать “OK”

Выкл / Вкл

или

LD 43, XSL

SURE = Y

PASS = OHNO

С  Дискеты

LD 43, XRT

INFO: = любой текст(

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

XVR

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

Выкл/ Вкл

или

LD 43, XSL

SURE = Y

PASS = OHNO

С  Дискеты

LD 43, XRT

INFO: = любой текст(

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

Ожидать “OK”

XVR

R> = “Page Up”

выбрать “Xmodem”

Filename: = имя файла(

11. Ожидать “OK”

С PCMCIA в ячейке “А”

Utilities (3)

Install Archive (3)

Выбрать имя файла(

Ожидать “ОК”

Выкл / Вкл

С дискеты через меню:

При загрузке Ctrl + I, либо из оверлейной системы^

LD 143 UPGRADE

Utilities (3)

Restore Backed Up DB (3)

CCBR Restore File (3)

Выбрать имя файла(

Ожидать “ОК”

6. Выкл / Вкл

Процедура замены программного обеспечения (S/W Upgrade)

| Opt 11 | Opt 11 - Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |

Только с картриджа

LD 43, UPG

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж на     BKО-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

RES(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

LD 43, EDD

1)  С картриджа

Выкл

Извлечь CPU, заменить S/W -картридж 18.40 на     S/W-картридж 20.08

Вернуть CPU на место, вкл

RES(

Ожидать “ОК”

Выкл

Извлечь CPU, заменить ВКО-картридж на        S/W-картридж

Вернуть CPU на место, вкл

LD 43, EDD

C PCMCIA в ячейке “A”   -  Opt 11C ( Opt 11C

PCMCIA - в ячейку “A”

LD 143, UPGRADE

System Upgrade(2)

Upgrade to new (2)

Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6)

Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231(

Correct? = Y

Select Dbase: =

=Archived Database (3)

Выбрать имя архива

Change ISM? = Y

Ввести новые ISM-парам

Correct? = Y

Correct? = Y

Ввести шифры (Key1,2,3)

You sure? = Y

Дождаться окончания перезагрузки

Opt 11 ( Opt 11C

LD 22, TID, читать “ID 11”

LD 43, EDD

Выкл, извлечь CPU

Забрать S/W-картридж

Установить SSC, вкл

(SSC c D/Board !)

Нажать ^I = (Ctrl+I)

Ожидать меню

Выбрать “Sys. Upgrade”(2)

Выбрать “Opt11- 11C” (1)

Select Feature Set - выбрать нужный блок ПО

Change Aux UD =Y

Набить “№  11Е”

Install Database = Y

DBase Sourse = S/W Cartr (2)

Установить CUT с картриджем в ячейку “В”

Enter <cr> if ready = (

ожидать: “DBase Restore and Upgrade Complete

Ввести новые ISM-парам

Correct? = Y

Correct? = Y

Enter New Keycodes - ввести шифры (Key 1,2,3)

You sure? = Y

Дождаться окончания перезагрузки

LD 2, STAD; LD 43, EDD

Opt 11E ( Opt 11C

LD 22, TID, читать “№ 11Е”

LD 143, XBK

Page Down

XModem

Filename: = имя файла(

XVR, ждать “ОК”

(это копия Базы Данных)

Выкл, извлечь SCORE

Установить SSC, вкл

Нажать ^I = (Ctrl+I)

Ожидать меню

Выбрать “Sys. Upgrade”(2)

Выбрать “Opt11E - 11C”(1)

Select Feature Set - выбрать нужный блок ПО

Change Aux UD =Y

Набить “№  11Е”

Install Database = Y

DBase Sourse = CCBR (1)

Enter <cr> if ready = (

Receive = “Page Up”

Xmodem

Filename = имя файла

ожидать: “DBase Restore and Upgrade Complete

Ввести новые ISM-парам

Correct? = Y

Correct? = Y

Enter New Keycodes -  ввести шифры (Key 1,2,3)

You sure? = Y

Дождаться окончания перезагрузки

LD 2, STAD; LD 43, EDD

Если надо сменить номер AUX

Выкл/ вкл

(Ctrl+I) - получить меню

Выбрать “Sys Upgrade” (2)

“Feature/ Param” (3)

Change AUX ID? = Y

Новый AUX ID

Enter New Keycodes = ввести Key 1, 2, 3 (по 8 зн)

Первая закладка Программного Обеспечения  (New S/W Install)

| Opt 11 | Opt 11 E | Opt 11C |
| --- | --- | --- |

Установить картридж S/W   на плату CPU

Установить CPU

Вкл

Установить картридж S/W   на плату CPU

Установить CPU

Вкл

C PCMCIA в ячейке “A”

PCMCIA - в ячейку “A”

New Sys Install  PCMCIA(1)

Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6)

Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231(

Correct? = Y

Select Dbase: =

=Archived Database (3)

Выбрать имя архива

Change ISM? = Y

Ввести новые ISM-парам

Correct? = Y

Correct? = Y

Ввести шифры (Key1,2,3)

You sure? = Y

Дождаться окончания перезагрузки

C Daughter Board

New Sys Install D/B (4)

Выбрать блок S/W: = Controlled Rls(6)

Ввести номера нужных пакетов: 215 - 231(

Correct? = Y

Select Dbase: =

=Archived Database (3)

Выбрать имя архива

Change ISM? = Y

Ввести новые ISM-парам

Correct? = Y

Correct? = Y

Ввести шифры (Key1,2,3)

You sure? = Y

Дождаться окончания перезагрузки

Терминология

В заключение приводится список терминов, принятых при написании данного материала, который, при наличии в нём недостатков, оказывается предпочтительнее полного отсутствия системы терминов в общении инженеров - связистов.

Based on: 	Standard  ГОСТ 17657-79

Standard  ГОСТ 19472-88

| Core | Управляющее устройство |
| --- | --- |
| Network | Коммутационное поле связи, КПС |
| Common Equipment, CE | Станционный комплект, СК |
| Peripheral Equipment, PE | Линейный комплект, ЛК |
| Private Branch Exchange, PBX | Учрежденческая АТС, УАТС |
| Private Network |

Учрежденческая сеть,

Ведомственная

Производственная

| Сеть Оператора Связи |
| --- |
| Remote Equipment | Телефонная подстанция |
| Trunk |

Соединительная линия телефонной сети,

Соединительная линия,

СЛ

Toll Trunk

Междугородняя соединительная линия телефоной сети,

Междугородняя соединительная линия,

СЛМ

Subscriber line,

Subscriber loop

Абонентская линия телефонной сети,

| АЛ |
| --- |
| Linear Hunt | Линейное искание |
| RRB Hunt | Круговое искание |
| Route |

Направление связи,

Направление,

| НС |
| --- |
| Trunk Group | Пучок линий |
| Terminal Number, TN |

Адрес терминала,

| АТ |
| --- |
| Feature Keys | Функциональные клавиши |
| Autodial | Клавиша “Регистр” |
| Stored Number Redial | Клавиша “Буфер” |
| Group Call | Циркулярный вызов |
| Applications |

Аппаратно-программные средства прикладного назначения,

АПС прикладного назначения

Automatic Call Distribution, ACD

АПС распределения телефонных вызовов в группе операторов ,

ACD - сервис, Сервис РТВГО

Agent

Рабочее место в системе РТВ,

Рабочее место,

| РМ |
| --- |
| Ringer | сигнал вызова |
| Buzz | зуммер |
| Cadence | ритм |

Module,

Cube,

| Shelf | модуль |
| --- | --- |
| Cabinet | Шкаф |
| Core/Net Module | Модуль УУ |
| Top Cap | Оголовок |
| System Monitor |

Системный монитор,

| Плата контроля параметров |
| --- |
| Switch | Телефонный коммутатор |
| LCD, Liquid Crystal Display |

ЖКИ, (жидко-кристаллический индикатор)

| Индикатор |
| --- |
| LCD Screen | Экран |

LCD is blinking

| flashing | Индикатор мерцает |
| --- | --- |
| fast | часто |
| slow | редко |
| LCD is lit steadily | индикатор подсвечен |
| LCD is blind | индикатор не подсвечен |
| ( | знак треугольника |
| Group |

Группа КПС,

Коммутационная группа

Dial Tone

Сигнал “Ответ станции”

| Сигнал ОС |
| --- |
| Busy Tone | Сигнал “Занято” |
| Ring back Tone |

Сигнал “Контроль посылки вызова”,

| Сигнал КПВ |
| --- |
| Central Office Area | Телефонный район |
| Voice | Речь, речевой |
| Features and Services |

Дополнительные виды обслуживания

| ДВО телефонного коммутатора |
| --- |
| Applications Services | ДВО прикладного характера |
| RAN, Recorded Announcement | Ответ автоинформатора |
| RAN Route | Направление связи на автоинформатор |
| National Network | Междугородняя телефонная сеть страны |

Central Office,

| Local Exchange | Городская АТС |
| --- | --- |
| Long Distance Call | Междугородний или международный вызов |
| NARS, Network Alternate Route Selection | Программа выбора обходных связей по двум индексам |
| Software |

Программное обеспечение

Математическое обеспечение

МО

Hardware

Аппаратная часть,

Аппаратное обеспечение

Circuit Pack,

| Card | Плата |
| --- | --- |
| Traffic Volume | Объем передаваемой информации |
| Stress | Усилие |
| Sample | Отсчет |
| Seal | Заливать компаундом |
| Splice | Сросток кабеля, провода |
| Envelope | Штамп речевого сообщения |
| Tag | Метка речевого сообщения |
| Forward | Переадресация вызова |
| Transfer | Передача вызова |
| Hold | Пауза |
| Mute | Откл. Микрофона |
| Handsfree | Клавиша ГГС (Громкоговорящей связи) |
| Call Waiting | Очередной вызов |
| Ring Again |

Повторный вызов,

| Уведомление - абонент ждет |
| --- |
| Loop | Номер контура коммутационного поля, К |
| Shelf | Номер субконтура коммутационного поля, С |
| Card | Номер электронной платы, П |
| Unit | Номер блока контактов, Б |
| Mapping | Проецирование |
| Group Network Shelf | Полугруппа группы коммутационного поля |
| Group 1 Shelf 0 | Полугруппа 1 - 0 |
| Card Cage | Корзина |
| Backplane | Контактное поле |
| Flash | Краткий сброс, Сброс - возврат |
| Single Appearance Directory Number | Однократный учрежденческий номер |
| Multiple Appearance Directory Number | Множественный учрежденческий номер |